Dodatek č. 4 k Příručce Společenství ke správné praxi výroby bezpečných krmiv:

Odvětvový referenční dokument FEDIOL

a) Úvod

Členové FEDIOLu vylisují přes 30 milionů tun olejnatých semen ročně a produkují 9 milionů tun rostlinných olejů. Kromě toho zpracovávají 4 miliony tun dovezených olejů. Členové FEDIOLu také vyrábějí 20 milionů tun mouček a jsou významným hráčem na trhu EU, který je se spotřebou 51 milionů tun krmiv největším trhem na světě. Další statistiky naleznete na internetových stránkách: http://www.fediol.be/2/index.php.

V celé Evropě je asi 150 závodů na zpracování olejnatých semen a na výrobu rostlinných olejů a výrobu tuků. Tato zařízení zaměstnávají přibližně 20 000 lidí.

Průmysl proteinových krmiv a olejů EU zpracovává různé druhy olejnatých semen, bobů, ovoce a ořechů na výrobu rostlinných olejů – pro lidskou spotřebu, ale i pro krmení zvířat a pro technické účely – a pro výrobu mouček z olejnatých semen, které se používají jako krmiva bohatá na bílkoviny. Závody na lisování olejů bývají obvykle spojeny se zařízeními na rafinaci olejů, která produkují mastné výrobky, jež mohou být určeny pro potraviny, krmiva nebo technické použití. Oddíly „b“ a „c“ uvedené dále obsahují další podrobnosti o vyráběných krmivech a o procesech používaných v tomto odvětví.

S cílem pomoci firmám dodávat bezpečné produkty provedl FEDIOL hodnocení rizik řetězce krmiv vyráběných z hlavních plodin, které jsou v tomto odvětví zpracovávány (viz také oddíl d). Tato hodnocení slouží firmám, jejichž činností je lisování olejnatých semen a rafinace olejů, jako nástroj pro hodnocení svého vlastního systému managementu bezpečnosti krmiv. Zmíněná hodnocení těmto firmám také pomáhají v dialogu se zákazníky, dodavateli a dalšími zúčastněnými stranami, v souvislosti s řízením řetězce. Hodnocení rizik tak přispěje ke zvýšení bezpečnosti krmivového řetězce. FEDIOL zdůrazňuje, že firmy budou i nadále primárně zodpovědné za zajištění bezpečných krmiv, a že tato hodnocení nemohou žádnou z této odpovědností nahradit. Hodnocení rizik uvádějící kontrolní opatření je dalším podrobnějším popisem koncepce Programu nezbytných předpokladů (PRP), jak je uvedeno v kapitole 5 průvodní Příručky Společenství.

Obsah:

- Úvod											1

- Výčet krmiv										3

- Přehled hlavních procesů								3

- Lisování olejnatých semen							3

- Rafinace										4

- Modifikace olejů a tuků							6

Vývojový diagram lisování							8

Vývojový diagram rafinace							9

Vývojový diagram dalšího zpracování						10

- Hodnocení rizik									11

- Přehled plodin podléhajících hodnocení rizik bezpečnosti 
krmivového řetězce								11

- Jak se hodnocení rizik prováděla                         			11

Úvahy o nezahrnutí některých kontaminantů

do hodnocení rizik krmivového řetězce prováděného FEDIOLem		14

Hodnocení rizik řetězce produktů ze sojového šrotu a oleje		15

Hodnocení rizik řetězce produktů z řepkového šrotu a oleje		33

Hodnocení rizik řetězce produktů ze slunečnicového šrotu a oleje		50

Hodnocení rizik řetězce produktů z palmového oleje a oleje z palmových jader	69

Hodnocení rizik řetězce produktů z kokosového oleje			84

b) Výčet krmiv

K hlavním surovinám zpracovávaným průmyslem proteinových krmiv a olejů EU patří semena řepky, sojové boby, slunečnicová semínka, surový palmový olej, surový olej z palmových jader a surový kokosový olej.

Lisováním těchto olejnatých semen a bobů vznikají následující krmné suroviny:

- (řepkové) expelery

- šrot ze sóji (bobů), slunečnicových semen a semen řepky

- sojové slupky (z bobulí) a slupky ze slunečnicových semen

rostlinné oleje (surový degumovaný olej ze sóji (bobů), semen řepky a slunečnice)

Sója (boby) a slunečnicová semena je možné loupat, čímž lze získat šrot s nízkým obsahem vlákniny a tudíž vysokým obsahem bílkovin (šrot „hi-pro“ (oproti „low-pro“).

Rafinací olejů vznikají:

- rafinované rostlinné oleje (rafinovaný sojový olej (z bobů), olej ze semen řepky, olej ze slunečnicových semen, palmový olej, palmojádrový olej a kokosový olej)

- mastné kyseliny ze sóji, řepky, slunečnice, palmy, palmových jader, kokosu

- destiláty mastných kyselin ze sóji, řepky a slunečnic

Dalším zpracováním olejů vznikají:

- hydrogenované oleje

- esterifikované oleje

- čisté mastné kyseliny

- frakcionované rostlinné oleje a tuky (oleiny a steariny)

- glycerin

K dalším zpracovávaným olejnatým semenům patří lněná semínka, sezamová semínka, kukuřičné klíčky a mák. Mezi další zpracovávané oleje patří bambucký olej, máslo illipe, olej ze světlicových semen a olej z podzemnice olejné.

c) Přehled hlavních procesů

- Lisování olejnatých semen

  - Čištění, sušení a příprava semen/bobů

Prvním krokem je čištění a sušení semen/bobů. Příměsi (např. kamínky, sklo a kov) jsou odděleny proséváním a pomocí magnetů a odstraněny z krmivového řetězce.

Sušení se provádí tak, aby semena nepřišla do styku s kouřovými plyny, pokud se nepoužívá zemní plyn.

Příprava semen před extrakcí závisí na druhu semene/bobu a na požadované kvalitě šrotu.

Některá olejnatá semena, například sojové boby a slunečnicová semena, je možné po čištění loupat. Po oloupání má tento šrot nižší obsah surové vlákniny, a tudíž vyšší obsah bílkovin. Sójové slupky lze použít také ke krmným účelům, jako takové nebo ve formě granulí.

1.2 Lisování a zahřívání

Semena s vysokým obsahem oleje, jako jsou řepkové a slunečnicové semeno, se obvykle mechanicky lisují ve šnekových dopravnících, po předehřátí v nepřímo vytápěných úpravnách. Vylisovaný koláč obsahuje až 18 % oleje a dále se zpracovává v extraktoru. V některých případech prochází lisovaný koláč hlubokým vytlačováním. Tím se hladiny oleje snižují pod 10 %, čímž vzniká expeler prodávaný pro krmné účely. Sojové boby, s relativně nízkým obsahem oleje, se tepelně zpracovávají, mechanicky lisují a používají jako surovina/vločky pro další extrakci.

Někdy se surový materiál lisuje bez zahřívání; tyto oleje jsou označovány jako oleje lisované za studena. Vzhledem k tomu, že lisováním za studena se neextrahuje všechen olej, používá se tato metoda prakticky jen při výrobě několika speciálních jedlých olejů, například olivového oleje.

1.3. Extrakce rozpouštědlem

Extrakce rozpouštědly se používá k získání oleje ze semen/bobů. Předem zpracovaná semena/boby se upraví vícestupňovým protiproudým procesem s rozpouštědlem, který se provádí tak dlouho, dokud se obsah zbytkového oleje nesníží na co nejnižší úroveň. Obvyklým rozpouštědlem používaným při lisování je hexan.

Miscella, směs oleje a rozpouštědla, se destilací rozdělí na dvě složky, olej a rozpouštědlo.  Rozpouštědlo je recyklováno a vrací se do procesu extrakce.

1.4. Odstraňování rozpouštědla a opékání

Šrot s obsahem hexanu je zbaven rozpouštědla v opékači pomocí nepřímého topení a páry. Opékání, při němž dochází k odstranění rozpouštědla, slouží ke třem účelům: Prvním účelem je získat zpět rozpouštědlo ze šrotu, druhým pak zvýšit nutriční hodnotu krmiva, např. snížením obsahu glukosinolátů nebo inhibitorů trypsinu a nakonec třetím účelem je minimalizovat riziko biologické kontaminace.

1.5. Sušení, chlazení, skladování

Abyste získali stabilní krmivo, které lze přepravovat a skladovat, musí se šrot následně sušit a chladit. Obecně platí, že olejnatá krmiva se skladují v silech. V současné době se balení do pytlů provádí jen ve výjimečných případech. Aby se předešlo přilnutí olejnatého krmiva ke stěně sila, běžně se do něj přidává protispékavé činidlo (mimo jiné minerální jíly). To je obzvláště důležité v případě, že sila dosahují značných výšek. Používají se ty protispékavé látky, které povolují předpisy pro krmiva.

- Rafinace

Surový olej získaný lisováním anebo extrakcí se někdy používá přímo pro potravinářské a krmné účely. Surové oleje se však většinou rafinují ve vícestupňovém procesu.

Surové oleje mohou obsahovat látky a stopové složky, které jsou nežádoucí pro chuť, stabilitu, vzhled a vůni nebo mohou narušovat další zpracování. K těmto látkám a stopovým složkám patří částečky semen, fosfatidy, karbohydráty, bílkoviny a stopy kovů, barviv, vosků, oxidačních produktů mastných kyselin, polycyklických aromatických uhlovodíků a reziduí pesticidů.

Interní specifikace vytvořené odvětvím olejů a tuků stanoví, že surové oleje by měly splňovat určité požadavky na kvalitu. Ve skutečnosti se jedná o klíčový krok k zajištění toho, že když se u tohoto surového materiálu provádí rafinace, je plně rafinovaný olej vhodný pro lidskou spotřebu.

Účelem rafinace jedlých olejů a tuků je odstranění volných mastných kyselin a dalších látek při zachování nutriční hodnoty a zajištění kvality a stability výsledného produktu. Chemická/alkalická a fyzikální rafinace se řídí podobnými kroky zpracování, ale liší se ve způsobu, jakým jsou volné mastné kyseliny odstraňovány (viz níže).

2.1. Degumace

Surové oleje s poměrně vysokými hladinami fosfatidů je možné před rafinací degumovat, aby se většina těchto fosfolipidových sloučenin odstranila. Během degumování se surový olej ošetří omezeným množstvím vody a kyselin, aby se fosfatidy hydratovaly, a poté se odstředěním oddělí. Po degumování se surový olej suší. Nejběžnějším olejem, který prochází procesem degumování, je sojový olej. Gumy (nebo surové lecitiny) se mohou přidávat do krmiv.

2.2. Neutralizace

Alkalická neutralizace snižuje obsah těchto složek: volných mastných kyselin, oxidačních produktů volných mastných kyselin, zbytkových bílkovin, karbohydrátů, stopových množství kovů a součástí pigmentů.

Olej se ošetří alkalickým roztokem (louhem sodným), který reaguje s přítomnými volnými mastnými kyselinami a přeměňuje je na soli mastných kyselin (mýdlo). Směs pak umožňuje oddělení olejové fáze zbavené mastných kyselin, která plave na povrchu, od vrstvy fáze ve formě solí, alkalických roztoků a dalších látek, která se odebere. Olej se poté promyje vodou, aby se odstranily soli, alkalický roztok a další látky, když je připraven k odbarvení nebo odstranění zápachu.

Pod vrstvou solí a dalších látek, které se z oleje odstraní, je pevný materiál smíšený s trochou vody. Velkou část tvoří soli mastných kyselin, které mohou být přidány do krmiva (před opékáním, obvykle v dávkách 1,5 %), prodány výrobcům mýdla nebo mohou být ošetřeny působením kyseliny (kyselina sírová) s cílem uvolnit mastné kyseliny, které jsou v nich obsaženy. Ty se používají pro krmné účely, ale také na výrobu mýdla nebo svíček. Neutralizace jako metoda používaná k odstranění volných mastných kyselin je specifická v případě chemické rafinace a chybí u fyzické rafinace.

2.3. Winterizace

Winterizace je proces, který se používá pro krystalizaci a odstranění vosků v procesu filtrování s cílem zabránit vytváření zákalu kapalného podílu při nižších teplotách. Křemelina, obvykle používaná jako filtrační pomůcka, je biogenní sedimentační minerál, z něhož jsou organické složky odstraňovány tepelnou úpravou. Filtrační koláč, který zbude po procesu filtrování, se skládá z oleje, vosků a filtračního prostředku. Filtrační koláč je možné recyklovat opékáním a je možné přidat ho do krmiv (integrované zařízení na lisování/rafinaci) nebo prodávat jako takový v podobě krmiva (rafinace samostatně). Výraz winterizace byl původně použit před desítkami let, kdy byl kvůli provedení tohoto procesu vystaven zimním teplotám bavlníkový olej. Winterizace využívající teplotu k řízení krystalizace se provádí u slunečnicového a kukuřičného oleje. Podobný proces označovaný jako odparafinování je využíván k čištění olejů obsahujících stopová množství složek způsobujících zákal.

2.4. Bělení

Účelem bělení (neboli odbarvování) je snížit množství pigmentů, jako jsou karotenoidy a chlorofyl. Nicméně touto úpravou se odstraňují také zbytky fosfatidů, mýdel, stopová množství kovů, oxidační produkty a bílkoviny. Tyto stopové složky ztěžují další zpracování. Snižují kvalitu konečného výrobku a odstraňují se adsorpcí pomocí aktivního jílu a křemene. V integrovaných zařízeních na lisování/rafinaci se použitá bělicí hlinka vrací zpět do krmiva. Bělicí hlinka pocházející ze závodů zabývajících se čistě rafinaci anebo ztužováním může obsahovat nikl, a proto je z recyklace pro krmiva vyloučena a likviduje se mimo odvětví krmiv. Pokud jsou přítomny těžké polycyklické aromatické uhlovodíky, použije se k jejich odstranění aktivní uhlí. Dávkování těchto adsorpčních činidel by mělo být přizpůsobeno tak, aby bylo zajištěno odstranění uvedených specifických látek. Bělicí hlinky obsahující všechny tyto látky se oddělí filtrací a likvidují se mimo odvětví krmiv.

2.5. Deodorizace

Deodorizace je vakuová destilace vodní parou, pomocí níž se odstraňují relativně těkavé složky, které v tucích a olejích způsobují nežádoucí příchuti, zbarvení a zápach. Tento proces je možné provádět díky tomu, že existují velké rozdíly v těkavosti těchto nežádoucích látek a triglyceridů.

V případě, že nedošlo k předchozí chemické rafinaci, slouží deodorizace ke snížení hladiny volných mastných kyselin a k odstranění zápachu, nepříjemných příchutí a jiných těkavých složek, jako jsou pesticidy a lehké polycyklické aromatické uhlovodíky, a to pomocí nějakého vylučovacího média. Pečlivým provedením tohoto procesu také dojde ke zlepšení stability a barvy oleje, zatímco nutriční hodnoty zůstanou zachovány.

V závislosti na tom, jak dlouho zůstane materiál v deodizéru, provádí se proces ve vakuu (0,5 - 8 mbar) a při teplotách mezi 180° - 270°C, a používá se vylučovací médium, například pára nebo dusík, neboť látky zodpovědné za pachy a chutě jsou obvykle těkavé. V uvedených rozmezích se podle potřeby upravují podmínky k zajištění odstranění určitých látek. V tomto kroku dochází k dalšímu odstranění bílkovin.

Pečlivé provedení těchto čtyř zpracovatelských kroků zajišťuje, že plně rafinované oleje mají dobré organoleptické a fyzikálně-chemické vlastnosti. Míra odstranění bílkovin má zásadní význam na nepřítomnost alergenicity.

3) Modifikace olejů a tuků

3.1. Hydrogenace

Hydrogenace je proces, při kterém se vodík přidává přímo do míst nenasycenosti mastných kyselin. Cílem hydrogenace je získat oleje a tuky se specifickými profily tání nebo s oxidační stabilitou, a to redukcí nenasycené dvojné vazby v oleji.  Vzhledem k tomu, že hydrogenací se nenasycené triglyceridy přeměňují na triglyceridy nasycené, dochází při hydrogenaci k přeměně tekutých olejů na polotuhou formu, což umožňuje širší využitelnost v určitých potravinářských aplikacích.

Hydrogenace se provádí tak, že na olej působí plynný vodík v přítomnosti tepla a kovových katalyzátorů, např. niklu.  Olej vstupující do hydrogenace musí být čistý, neboť nečistoty mohou v průběhu procesu interferovat s katalyzátory. Minimální požadovaná kvalita olejů pro proces hydrogenace je neutralizovaný a bělený olej, ale někteří zpracovatelé využívají jako vstupní olej i plně rafinované oleje.

3.2. Interesterifikace

Lepšího profilu tání oleje/tuku může být dosaženo také interesterifikací, která je definována jako vzájemná výměna mastných kyselin z různých tuků/olejů na glycerolu.  Existují dva typy procesů interesterifikace: chemický a enzymatický. Chemická interesterifikace v přítomnosti základních katalyzátorů, např. methoxidu sodného, vede k neselektivnímu neboli náhodnému přeskupení mastných kyselin.  Interesterifikace pomocí imobilizované lipázy je v průmyslu běžnější, a to kvůli selektivní modifikaci pozice mastných kyselin v triglyceridech.

Po hydrogenaci nebo interesterifikaci je výstupní produkt bělen (je-li to nutné) a (znovu) deodorizován.

3.3. Frakcionace

Frakcionace spočívá v odstranění pevných látek řízenou krystalizací a separačními technikami, k nimž patří použití rozpouštědel nebo zpracování za sucha. Suchá frakcionace zahrnuje jak winterizaci, tak i lisovací techniky, a je nejčastěji používanou metodou frakcionace. Opírá se o rozdíly v bodech tání a o rozpustitelnost triglyceridů, což využívá pro oddělení frakcí oleje.

3.4. Lisování je proces frakcionace, který se někdy používá k oddělení tekutých olejů od pevných tuků. V tomto procesu se tekutý olej odděluje od pevných frakcí lisováním pomocí hydraulického lisu nebo vakuové filtrace. Tento proces se komerčně používá k výrobě tuhých másel a speciálních tuků z olejů, například palmového a palmojádrového oleje.

Vývojové diagramy uvedené dále zobrazují hlavní používané postupy:

- lisování

- rafinace

- následné zpracování

Specifické krmné suroviny jsou v diagramech podtrženy. Nicméně, potravinářské produkty, např. lecitiny a rafinované oleje, podtrženy nejsou, ačkoli mohou být rovněž používány pro krmení.

Vývojový diagram lisování olejnatých semen

Vývojový diagram rafinace

Vývojový diagram následného zpracování

d) Hodnocení rizik

- FEDIOL podrobil následující plodiny hodnocení rizik bezpečnosti krmivového řetězce

  - sojové boby

  - řepkové semeno

  - slunečnicová semena

  - palmové plody a palmové jádro

  - kokosový ořech

- FEDIOL provedl hodnocení rizik bezpečnosti krmivového řetězce takto:

  - Na plodinu s obsahem oleje vytvořil FEDIOL vývojový diagram, který popisuje tyto 	prvky řetězce: pěstování plodiny, skladování a přeprava 	sklizeného olejnatého semene nebo plodu, zpracování těchto surovin na různé produkty 	bohaté na oleje a bílkoviny, a skladování a konečná přeprava těchto produktů do krmivářského průmyslu.

  - Na prvek řetězce popsal FEDIOL rizika bezpečnosti krmiv, která lze rozumně očekávat v tomto bodě řetězce, za předpokladu, že nejsou zavedena žádná bezpečnostní opatření. Rizikem ohrožujícím bezpečnost je biologický (B), chemický (C) nebo fyzický (P) činitel, nebo stav produktu, kvůli kterým je produkt škodlivý pro zdraví lidí nebo zvířat.

  - V prvcích řetězce vztahujících se na zemědělské činnosti, jako je 	pěstování plodin, přeprava a skladování sklizených olejnatých semen nebo plodů a sušení olejnatých semen a lisování olejnatých plodů, spadá kontrola 	rizik do oblasti odpovědnosti provozovatelů působících v dané části řetězce.	 	Proto byla rizika, která se zde objevují, pouze zjištěna, ale to, jaké ohrožení představují, nebylo dále hodnoceno (nebyla hodnocena možnost výskytu a závažnost).	 Uvedení rizik 	v hodnocení rizik provedeném FEDIOLem však umožní místním provozovatelům přijmout nezbytná opatření.	 Toto musí členové FEDIOLu ověřit, 	když jsou v těchto řetězcích zapojeni. Nicméně kontrolní opatření pro tato rizika by nakonec mohla být přijata také na úrovni lisování nebo rafinace.

  - V prvcích řetězce vztahujících se přímo k profesní činnosti členů FEDIOLu, tj. lisování olejnatých semen a rafinace oleje a jejich skladování a přeprava, stanovil FEDIOL v souvislosti s riziky toto:

    - Na základě odborných zkušeností vyhodnotil pravděpodobnost výskytu rizika nebo „šance“ jako velmi nízkou, nízkou, střední nebo vysokou. Tuto klasifikaci šancí lze kvantifikovat následujícím způsobem:

  - velmi nízká: riziko nikdy nenastalo, ale může se vyskytnout

  - nízká: riziko může nastat jednou za 5 let

  - střední: riziko může nastat jednou za rok

  - vysoká: riziko může nastat častěji než jednou za rok

    - Závažnost by se měla vztahovat k tomu, jaké riziko představuje molekula/látka pro zdraví zvířat nebo lidí. Závažnost se člení takto:

    - malá: nevelké zranění, slabé onemocnění

    - střední: závažné zranění nebo onemocnění, okamžité nebo po delší době

    - vysoká: smrtelné zranění, závažné zranění nebo onemocnění, okamžité nebo po delší době

  - Rizika byla klasifikována podle následující tabulky:

| Závažnost | Malá | Střední | Vysoká |
| --- | --- | --- | --- |
| Šance |  |  |  |
| Velmi nízká | 1 | 1 | 2 |
| Nízká | 1 | 2 | 3 |
| Střední | 2 | 3 | 4 |
| Vysoká | 3 | 4 | 4 |

  - Bylo odůvodněno posouzení rizik.

  - Bylo zkontrolováno, zda předpisy EU nebo obchodní normy, například ty, které vytvořil FEDIOL a FOSFA, stanoví limity pro příslušné riziko, a pokud ano, pak byly tyto limity uvedeny.

  - Byla formulována kontrolní opatření vycházející z následující tabulky:

| Třída rizika | Činnost |
| --- | --- |
| 1 | Nejsou nutná žádná kontrolní opatření |
| 2 | Nejsou nutná žádná kontrolní opatření, ale je třeba pravidelně provádět vyhodnocení, zda jsou kontrolní opatření nezbytná |
| 3 | Riziko musí být kontrolováno obecně ověřitelnými opatřeními, například správnou provozní praxí (Programy nezbytných předpokladů nebo PRP) |
| 4 | Rizika musí být kontrolována na základě opatření, která jsou navržena speciálně pro tento účel (CCP) |

  - Balení zboží přesahuje rozsah této metodiky pro posouzení analýzy rizik řetězce. Přeprava dodávek ze závodu je rovněž mimo rozsah této metodiky.

- Hodnocení rizik bezpečnosti krmivového řetězce v případě sójových bobů, řepkových semen, slunečnicových semen, palmového či palmojádrového oleje a kokosového oleje je připojeno níže a je k dispozici také na internetových stránkách FEDIOL: www.fediol.be/5/index9.php.

Jak je uvedeno výše, každé posouzení rizik se skládá z následujících částí:

  - vývojového diagramu zobrazujícího celý dodavatelský řetězec

  - listů rozebírajících rizika v jednotlivých fázích dodavatelského řetězce, tj. pěstování, sušení, lisování, rafinace, skladování a přeprava.

Pokud jde o listy týkající se skladování a přepravy v řetězci slunečnicového, řepkového, palmového (/palmojádrového) a kokosového oleje, podívejte se do listů týkajících se sojových bobů.

- Nerelevantní rizika rozebíral FEDIOL v samostatném dokumentu

Pro konkrétní kontaminující látku může být v EU stanoven zákonný limit vztahující se na olej nebo tuk nebo bílkovinný produkt, ale v praxi nepředstavuje pro tento výrobek žádné riziko. Kontaminující látky, kterých se to týká, jsou uvedeny v samostatném dokumentu (dokumentu „Důvody“), který je uveden na následující stránce.

- FEDIOL bude každoročně posuzovat hodnocení bezpečnosti krmiv řetězců produktů z olejnatých semen a olejnatých plodů.

# DŮVODY PRO NEZAHRNUTÍ URČITÝCH KONTAMINANTŮ DO HODNOCENÍ RIZIK OHROŽUJÍCÍCH BEZPEČNOST POTRAVINOVÉHO A KRMIVOVÉHO ŘETĚZCE PROVÁDĚNÉHO FEDIOLEM

Hodnocení rizik ohrožujících bezpečnost potravinového a krmivového řetězce vypracované FEDIOLem (www.fediol.be/index9.php) ukazuje, jak kontrolovat rizika, která se mohou vyskytnout v celém řetězci potravin a krmiv vyrobených z olejnatých semen a olejnatých plodů. Na některé z těchto výrobků se mohou vztahovat zákonné limity EU pro kontaminanty, které v praxi nepředstavují riziko pro tyto produkty. Tyto kontaminanty jsou uvedeny dále.

- ŘETĚZEC PRODUKTŮ Z OLEJNATÝCH SEMEN

PCB s dioxinovým efektem: PCB s dioxinovým efektem (Nařízení 1881/2006 a Směrnice 2002/32) jsou pro rafinované oleje ze semen považovány za velmi málo rizikové, protože hladiny těchto látek zjištěné v uvedených produktech se pohybují kolem meze stanovitelnosti.

Těžké kovy: arsen, olovo, kadmium a rtuť (Nařízení 1881/2006 a Směrnice 2002/32). Hladiny přesahující zákonné limity těchto kontaminantů nebyly nikdy pozorovány.

Hexan: Směrnice Rady 88/344/EHS o extrakčních rozpouštědlech používaných při výrobě potravin a složek omezuje množství hexanu v olejích a tucích. Hexan je přítomen v surovém oleji, ale v průběhu rafinace se z tohoto oleje vypařuje.

Jiné kontaminanty z Nařízení 1881/2006 a Směrnice 2002/32, než které jsou uvedeny výše, jsou pro řetězec produktů z olejnatých semen určených pro potravinářské a krmivářské aplikace považovány za irelevantní.

- ŘETĚZEC PRODUKTŮ Z PALMOVÉHO A PALMOJÁDROVÉHO OLEJE A KOKOSOVÉHO OLEJE

PCB s dioxinovým efektem: PCB s dioxinovým efektem (Nařízení 1881/2006 a Směrnice 2002/32) jsou pro rafinované oleje z tropických plodin považovány za velmi málo rizikové, protože hladiny těchto látek zjištěné v uvedených produktech se pohybují kolem meze stanovitelnosti.

Těžké kovy (Nařízení 1881/2006 a Směrnice 2002/32). Hladiny přesahující zákonné limity těchto kontaminantů nebyly nikdy pozorovány.

Jiné kontaminanty z Nařízení 1881/2006 a Směrnice 2002/32, než které jsou uvedeny výše, jsou pro krmivový a potravinářský řetězec produktů z tropických olejů určených pro potravinářské aplikace považovány za irelevantní.

*	*	*

Vývojový diagram výrobního řetězce sojového šrotu a olejnatých produktů pro krmivářské aplikace v EU

KRMIVO

Hodnocení rizik řetězce produktů ze sojového šrotu a oleje

|  | 1. | Pěstování sojových bobů* |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C |  |  |  |  | Země vyvážející sójové boby (USA, Brazílie, Argentina a Paraguay) pracují s pozitivními seznamy pro využívání pesticidů během pěstování, které u některých látek mohou být v rozporu s evropskými předpisy pro rezidua pesticidů. Pravidelné monitorování pesticidů na sójových bobech ukazuje, že hladiny reziduí zůstávají v zákonných mezích. | Nařízení ES 396/2005 zakazuje uvádět do oběhu komodity, které nejsou v souladu s MRL stanovenými v přílohách. |  |  |
| Fytotoxiny | C |  |  |  |  | Sojové boby mohou obsahovat plevel. | Směrnice 2002/32/ES omezuje maximální obsah toxických semen plevelů. |  | Jako kontrolní opatření se doporučuje vizuální kontrola sójových bobů. |

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v oddíle d) Analýza rizik, odstavec 2.3.

Hodnocení rizik řetězce produktů ze sojového šrotu a oleje

|  | 2. | Sušení sójových bobů v primární výrobě* |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminanty vzniklé při sušení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dioxin | C |  |  |  |  | Spalování odpadu může vést k tvorbě dioxinů. Až dosud firmy zabývající se lisováním olejnatých semen zjišťovaly, že hladiny dioxinů v surovém sojovém oleji jsou nižší než mez stanovitelnosti. | Kodex správné praxe pro prevenci a redukci dioxinů a kontaminace PCB s dioxinovým efektem v potravinách a krmivech (Kodex CAC/RCP 62-2006). |  | Správné výrobní praxe doporučují používat pohonné hmoty, které negenerují dioxiny a sloučeniny s dioxinovým efektem a jiné škodlivé kontaminanty. V případě přímého ohřevu by se měly používat příslušné hořáky. Za nezbytné je považováno monitorování, aby bylo zajištěno, že sušení či zahřívání nezpůsobuje zvýšené hladiny dioxinů a PCB s dioxinovým efektem. Nepoužívat odpadní produkty jako palivo pro přímé sušení. Krmiva získaná ze sojových bobů musí vyhovovat limitům na dioxiny a PCB s dioxinovým efektem stanoveným ve Směrnici 2002/32/ES. |

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v oddíle d) Analýza rizik, odstavec 2.3.

Hodnocení rizik řetězce produktů ze sojového šrotu a oleje

|  | 3. | Drcení sojových bobů (obecně) |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Toxiny z látek pro hubení škůdců | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Otrávené zrní z otevřených boxů by mohlo skončit v potravinovém řetězci. |  | Je nutné použít takový program kontroly škůdců, který je vhodný pro použití v potravinovém řetězci. |  |
| Toxické sloučeniny z hexanu | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Průmyslový hexan může obsahovat toxické sloučeniny. | Směrnice 2009/32/ES stanoví kritéria čistoty pro použití hexanu během drcení olejnatých semen. | Musí být použit hexan pro potravinářské účely. |  |
| Hydraulické oleje nebo maziva ze zařízení | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Hydraulické oleje a maziva mohou obsahovat toxické sloučeniny. |  | Program nezbytných předpokladů by měl zajistit, že nedojde ke kontaminaci výrobku nepotravinářskými hydraulickými oleji nebo mazivy a omezit riziko kontaminace produktu u hydraulických olejů a maziv určených pro potravinářské účely na minimum. Program nezbytných předpokladů by mohl zahrnovat zaznamenávání použitých množství. |  |
| Cizorodý materiál, například sklo, dřevo, kovy, atd. | P | střední | střední | 3 | PRP | Může být přítomen cizorodý materiál. |  | Měl by být zaveden systém pro odstraňování cizorodého materiálu. |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů ze sojového šrotu a oleje

|  | 3.1 | Výroba surového oleje |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Minerální oleje z vadného systému regenerace | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Minerální oleje mohou obsahovat toxické sloučeniny. Je v zájmu firmy zabývající se drcením olejnatých semen regenerovat co možná nejvíc hexanu, a tak systém regenerace udržovat v pořádku. |  | Minerální olej systému regenerace musí být potravinářské kvality. Program nezbytných předpokladů by měl zajistit, že nedojde ke kontaminaci výrobku nepotravinářskými oleji a že riziko kontaminace produktu je u olejů určených pro potravinářské účely minimální. Program nezbytných předpokladů by mohl zahrnovat zaznamenávání použitých množství. | Nizozemský limit SVP pro C (10-40) v olejích je 400 mg/kg. |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | nízká | střední | 2 |  | Pravidelné monitorování reziduí pesticidů na sójových bobech ukazuje, že hladiny reziduí zůstávají v zákonných mezích. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost potravin. |  |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | velmi nízká | vysoká | 2 |  | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém sojovém oleji je však velmi nízká. V případě sojových bobů je povoleno použití endosulfanu. Údaje z monitorování ukazují, že jeho rezidua v surovém oleji nepřesahují zákonný limit. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. |  |  |
| Hexan, který je přítomen v surovém oleji po regeneraci | C | vysoká | malá | 3 | PRP | Po extrakci oleje hexanem a následné regeneraci hexanu z oleje zůstanou v surovém oleji stopová množství hexanu | FOSFA – limit teploty vznícení 121°C. | Dodržovat předpis pro přepravu, který stanoví přísnější limity reziduí hexanu, než je ve vztahu k bezpečnosti krmiv zapotřebí. |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů ze sojového šrotu a oleje

|  | 3.2 | Výroba sojového šrotu |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Dioxin z protispékavých látek | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Protispékavé látky jsou minerálního původu a mohou přirozeně obsahovat dioxin. Dioxin je toxický pro lidi i zvířata. | Kritéria kvality pro protispékavé látky stanoví Nařízení 2439/1999/ES. | Nákup protispékavých látek krmivářské kvality. |  |
| Salmonela | B | nízká | vysoká | 3 | PRP | Salmonela představuje významné riziko mikrobiologické kontaminace krmiva. Salmonely jsou rozšířené v životním prostředí a každý článek v potravinovém řetězci, od výrobců až po spotřebitele, musí hrát svou úlohu ve snižování rizika újmy na zdraví zvířat i lidí způsobené Salmonelou. Krmivo je uznáváno jako jedna z možných cest, kterými se Salmonela může dostat do potravinového řetězce. | FEDIOL – Kodex správné praxe pro boj proti Salmonele v zařízeních na drcení olejnatých semen*. | Uplatnit PRP z kodexu FEDIOLu o Salmonele, například čištění kolektorů prachu a chladičů, prevence kondenzace u provozních linek a sil, školení personálu. | Všechny články krmivového řetězce musí snížit výskyt Salmonely ve svých produktech na minimum. Odvětví lisování olejnatých semen v EU již vyvinulo značné úsilí ke snížení míry znečištění svých krmných surovin, například prostřednictvím dobrovolných opatření. Významného pokroku bylo dosaženo zavedením kodexu SVP FEDIOLu určeného pro odvětví drcení semen v roce 1993 (nahrazuje se touto Příručkou). |
| Dioxiny z použitých bělicích hlinek | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Bělicí hlinky jsou minerálního původu a mohou přirozeně obsahovat dioxin. Dioxin je toxický pro lidi i zvířata. | Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na: 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje*, který uvádí jako horní hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). | Nákup čerstvé bělicí hlinky od dodavatelů, kteří splňují specifikace FEDIOLu uvedené v Kodexu správné praxe FEDIOLu v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje. | Toto riziko se týká pouze integrovaných zařízení na lisování/rafinaci. |
| Rezidua hexanu | C | vysoká | malá | 3 | PRP | Rezidua hexanu jsou přítomna ve šrotu z olejnatých semen. | ADR 400 ppm. | Dodržovat předpis pro přepravu, který stanoví přísnější limity reziduí hexanu, než je ve vztahu k bezpečnosti krmiv zapotřebí. |  |
| Jakost vody | C/B/P | nízká | vysoká | 3 | PRP | Voda se používá při výrobě sojové moučky. | Podle nařízení 183/2005/ES musí mít voda používaná při výrobě krmiv odpovídající kvalitu. | Použít vodu odpovídající kvality. |  |

*http://www.fediol.be/5/index2.php

|  | 3.3 | Odstranění slupky ze sojových bobů |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Salmonela | B | nízká | vysoká | 3 | PRP | Salmonela představuje významné riziko mikrobiologické kontaminace krmiva. Salmonely jsou rozšířené v životním prostředí a každý článek v potravinovém řetězci, od výrobců až po spotřebitele, musí hrát svou úlohu ve snižování rizika újmy na zdraví zvířat i lidí způsobené Salmonelou. Krmivo je uznáváno jako jedna z možných cest, kterými se Salmonela může dostat do potravinového řetězce. | FEDIOL - Kodex správné praxe pro boj proti Salmonele v zařízeních na drcení olejnatých semen*. | Uplatňovat preventivní opatření uvedená v Kodexu správné praxe pro boj proti Salmonele v zařízeních na drcení olejnatých semen vydaném FEDIOLem. |  |

*http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů ze sojového šrotu a oleje

|  | 4. | Rafinace |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Hydraulické oleje nebo maziva ze zařízení | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Hydraulické oleje a maziva mohou obsahovat toxické sloučeniny. |  | Program nezbytných předpokladů by měl zajistit, že nedojde ke kontaminaci výrobku nepotravinářskými hydraulickými oleji nebo mazivy a omezit riziko kontaminace produktu u hydraulických olejů a maziv určených pro potravinářské účely na minimum. Program nezbytných předpokladů by mohl zahrnovat zaznamenávání použitých množství. | Nizozemský standard SVP omezuje obsah C (10-40) v olejích a tucích na 400 mg/kg a v mastných kyselinách (/destilátech) na 3000 mg/kg. |
| Čisticí prostředky a chemikálie do ohřívačů | C | střední | střední | 3 | PRP | Do styku s produktem přicházejí čisticí prostředky a pára (využívající chemikálie pro ohřívače). |  | Čisticí prostředky používané při výrobě by měly být spláchnuty. Čisticí prostředky a chemikálie do ohřívačů musí být vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. |  |
| Jakost vody | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Voda se používá v procesu rafinace. |  | Použít pitnou vodu. |  |
| Činidla (alkalický roztok, kyseliny) | C | střední | střední | 3 | PRP | Činidla přicházejí do kontaktu s výrobkem. |  | Činidla, která přímo přicházejí do styku s olejem, musejí být určena pro použití v potravinách nebo musejí mít potravinářskou kvalitu. |  |
| Cizorodé látky | P | střední | střední | 3 | PRP | Mohou být přítomny cizorodé látky. |  | Filtrovat před plněním. |  |
| Kapaliny systémů ohřevu (THF) unikající ze zařízení | C | střední | vysoká | 4 | CCP | THF mohou používat i nečlenové FEDIOLu. | Podle Kodexu správné praxe v oblasti zahřívání jedlých olejů v průběhu zpracování použití THF není dovoleno*. | Použít ohřev horkou vodou nebo párou. V opačném případě by mělo být zavedeno kontrolní opatření, které zajistí, že nedojde ke kontaminaci výrobku kapalinou systémů ohřevu. |  |

*http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů ze sojového šrotu a oleje

|  | 4.1 | Výroba rafinovaného sojového oleje |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Dioxiny z bělicích hlinek | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Bělicí hlinka je potenciálním zdrojem kontaminace dioxiny během rafinace oleje. Nicméně dávka bělicí hlinky použité během rafinace je pouze 1-3%. | Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na: 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje*, který uvádí jako horní hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). | Nákup čerstvé bělicí hlinky od dodavatelů, kteří splňují specifikace FEDIOLu uvedené v Kodexu správné praxe FEDIOLu v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje. |  |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | nízká | střední | 2 |  | Pravidelné monitorování reziduí pesticidů na sójových bobech ukazuje, že hladiny reziduí zůstávají v zákonných mezích. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. |  |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | velmi nízká | vysoká | 2 |  | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém sojovém oleji je však velmi nízká. V případě sojových bobů je povoleno použití endosulfanu. Údaje z monitorování ukazují, že jeho rezidua v surovém oleji nepřesahují zákonný limit. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. |  |  |

*http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů ze sojového šrotu a oleje

|  | 4.2 | Fyzikální rafinace: výroba destilátů sójových mastných kyselin |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Obecné | C | nízká | vysoká | 3 | PRP |  | Produkty určené ke krmení zvířat, které obsahují nežádoucí látku v množství přesahujícím zákonný limit, nesmějí být za účelem rozředění míšeny se stejným či jiným produktem určeným ke krmení zvířat (směrnice 2002/32/ES). | Záměrně nepřidávat příměsi sojových destilátů. |  |
| Dioxiny z bělicích hlinek | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Bělicí hlinka je potenciálním zdrojem kontaminace dioxiny během rafinace oleje. Nicméně dávka bělicí hlinky použité během rafinace je pouze 1-3%. | Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na: 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje*, který uvádí jako horní hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). | Nákup čerstvé bělicí hlinky od dodavatelů, kteří splňují specifikace FEDIOLu uvedené v Kodexu správné praxe FEDIOLu v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje. |  |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | nízká | střední | 2 |  | Pravidelné monitorování reziduí pesticidů na sójových bobech ukazuje, že hladiny reziduí zůstávají v zákonných mezích. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. |  |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém sojovém oleji je však velmi nízká. V případě sojových bobů je povoleno použití endosulfanu. Údaje z monitorování ukazují, že jeho rezidua v surovém oleji nepřesahují zákonný limit. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. | Neodpovídající produkt by neměl být použit pro krmiva. |  |

*http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů ze sojového šrotu a oleje

|  | 4.3 | Chemická rafinace: výroba sojových (solí) mastných kyselin bez destilátů |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | nízká | střední | 2 |  | Pravidelné monitorování reziduí pesticidů na sójových bobech ukazuje, že hladiny reziduí zůstávají v zákonných mezích. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. |  |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | velmi nízká | vysoká | 2 |  | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém sojovém oleji je však velmi nízká. V případě sojových bobů je povoleno použití endosulfanu. Údaje z monitorování ukazují, že jeho rezidua v surovém oleji nepřesahují zákonný limit. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. |  |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů ze sojového šrotu a oleje

|  | 4.4 | Chemická rafinace: výroba sojových destilátů |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Obecné | C | střední | vysoká | 4 | CCP |  | Produkty určené ke krmení zvířat, které obsahují nežádoucí látku v množství přesahujícím zákonný limit, nesmějí být za účelem rozředění míšeny se stejným či jiným produktem určeným ke krmení zvířat (směrnice 2002/32/ES). | Podle FEDIOLu nesmí být destiláty z chemické rafinace použity pro krmné účely. Výrobky z tuků získané z dávkových procesů rafinace kombinujících fyzikální a chemickou rafinaci v tomtéž zařízení lze použít pro krmné účely pod podmínkou, že na základě analytické zkoušky se prokáže dodržení limitů pro dioxiny a rezidua pesticidů. |  |
| Dioxiny z bělicích hlinek | C | střední | vysoká | 4 | CCP | Bělicí hlinka je potenciálním zdrojem kontaminace dioxiny během rafinace oleje. Při chemické rafinaci se dioxiny koncentrují do destilátů. | Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje*, který uvádí jako horní hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). | Nákup čerstvé bělicí hlinky od dodavatelů, kteří splňují specifikace FEDIOLu uvedené v Kodexu správné praxe FEDIOLu v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje. Podle FEDIOLu nesmí být destiláty z chemické rafinace použity pro krmné účely. |  |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | střední | střední | 3 | PRP | Pravidelné monitorování reziduí pesticidů na sójových bobech ukazuje, že hladiny reziduí zůstávají v zákonných mezích. Nicméně při chemické rafinaci se dioxiny koncentrují do destilátů. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. | Viz výše pod položkou „Obecné“. |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | střední | vysoká | 4 | CCP | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém sojovém oleji je však velmi nízká. Během rafinace se do destilátu může částečně dostat endosulfan. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. | Viz výše pod položkou „Obecné“. Podle FEDIOLu nesmí být destiláty z chemické rafinace použity pro krmné účely. |  |

*http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů ze sojového šrotu a oleje

|  | A. | Skladování a přeprava olejnatých semen a šrotu z olejnatých semen |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Toxiny z látek pro hubení škůdců | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Otrávené zrní z otevřených boxů by mohlo skončit v potravinovém řetězci. |  | Je nutné použít takový program kontroly škůdců, který je vhodný pro použití v potravinovém řetězci. |  |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | střední | střední | 3 | PRP | Posklizňové používání pesticidů na olejnatá semena je kritické kvůli tomu, že čas na odbourání pesticidů je pak velmi omezen. Země vyvážející olejnatá semena pracují s pozitivními seznamy pro používání pesticidů, které v případě některých látek mohou být v rozporu v rozporu s evropskými předpisy, zejména v případě měkkých semen, například slunečnice. | Nařízení 396/2005 zakazuje uvádět do oběhu komodity, které nejsou v souladu s MRL stanovenými v příloze tohoto nařízení. | Přepravní a skladovací firmy musí pesticidy používat správným způsobem a vést o tom záznamy. V opačném případě musí ověřit, že úrovně reziduí pesticidů používaných při přepravě a skladování odpovídají předpisům EU. |  |
| Kontaminace předchozím nákladem při přepravě zemědělským vozem, nákladním automobilem nebo říčním plavidlem či zaoceánskou lodí | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Přeprava olejnatých semen a šrotů z nich většinou neprobíhá v dopravních prostředcích určených výlučně pro přepravu potravin či krmiv. |  | Přepravní firmy musí zemědělské vozy, nákladní automobily, říční plavidla a zaoceánské lodě před nakládkou čistit. Kontrola čistoty před nakládkou. |  |
| Kontaminace předchozím nákladem během skladování | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Olejnatá semena a šrot z nich mohou být kontaminovány mykotoxinem obsaženým v předchozích nákladech. |  | Skladovací společnosti musejí prostory před použitím vyčistit a následně jejich čistotu zkontrolovat. |  |
| Přísada proti prachu používaná na sójové boby | C | střední | malá | 2 |  | Jako prevence proti usazování prachu je USA povolen postřik bílými oleji (parafíny) aplikovaný na sojové boby v množství až 200 ppm. Parafin je poměrně drahý prostředek proti prachu. V Jižní Americe se používá sójový olej. |  |  |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů ze sojového šrotu a oleje

|  | B. | Přeprava tropických a rostlinných olejů a odvozených výrobků určených pro krmení dle norem EU pro přepravu potravin |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace předchozím nákladem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny, železniční cisterny a říční plavidla | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Vyhrazeno pro dopravu olejů. | Z Nařízení ES č. 852/2004 vyplývá, že přeprava tekutých potravin musí probíhat silničními a železničními cisternami a říčními plavidly, které jsou pro takové účely vyhrazeny. Kodex správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách* vydaný FEDIOLem. | Zkontrolujte předchozí náklady pomocí praktické příručky FEDIOL a předchozí náklad(y), pokud jde o dopravní prostředky a vnitřní povrch nádrže. |  |
| - Pobřežní cisternové lodě | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V případě pobřežních cisternových lodí převážejících oleje a tuky při krátkých námořních plavbách v EU, se jako absolutní minimum stanoví podmínka, aby bezprostředním předchozím nákladem byl produkt, který je buď potravinou, nebo se jedná o výrobek uvedený na seznamu látek, které jsou přijatelné jako bezprostřední předchozí náklad, vydaný EU ve Směrnici 96/3/ES. | Kodex správné praxe pro hromadnou přepravu olejů a tuků do nebo v rámci Evropské unie* vydaný FEDIOLem. | Zkontrolujte předchozí náklady pomocí praktické příručky FEDIOL a předchozí náklad(y), pokud jde o dopravní prostředky a vnitřní povrch nádrže. |  |
| Kontaminace čisticími prostředky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny, železniční cisterny a říční plavidla | C | nízká | střední | 2 |  | Zvýšené riziko u čistících stanic, které na jednom místě čistí nádrže na krmiva a chemické nádrže. | Kodex správné praxe pro hromadnou přepravu olejů a tuků do nebo v rámci Evropské unie* vydaný FEDIOLem. | Začlenit bezpečnostní opatření, která pomohou zabránit kontaminaci přepravních nádrží určených pro potraviny a krmiva a jejich vybavení parou, vodou a čisticími prostředky používanými při čištění nepotravinářských přepravních nádrží. | Kodex správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách obsahuje správnou praxi pro čištění nádrží. |
| - Pobřežní cisternové lodě | C | nízká | střední | 2 |  | Zvýšené riziko v případě, že pobřežní plavidlo není určeno výlučně pro přepravu krmiv nebo potravin. |  | Vybrané čisticí stanice musejí mít zaveden systém HACCP. Před nakládkou požadovat podepsaný certifikát o čištění. |  |

*http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů ze sojového šrotu a oleje

|  | B. | Přeprava tropických a rostlinných olejů a odvozených výrobků určených pro krmení dle norem EU pro přepravu potravin (pokračování) |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kapaliny systémů ohřevu nebo chlazení unikající ze zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny | C | nízká | malá | 1 |  | Používají se nerezové cisterny, které jsou vyhřívány chladící vodou z motoru systémem dvojitých stěn (nikoli spirálami). | Kodex správné praxe pro hromadnou přepravu olejů a tuků do nebo v rámci Evropské unie* vydaný FEDIOLem. |  |  |
| - Železniční cisterny, cisternové nákladní lodě a pobřežní cisternové lodě | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V systémech ohřevu mohou být používány toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně nízkým teplotám ohřevu, které se během přepravy používají, je možnost úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. |  | Vinutá potrubí v železničních cisternách musejí být z nerezové oceli (FEDIOL). Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí přepravce oleje zajistit dokumentaci o možných čistých ztrátách a provést analýzu, bude-li to bude nutné. |  |
| Příměsi | P | nízká | vysoká | 3 | PRP |  |  | Plán jakosti by měl obsahovat požadavek na nakládku silničních cisternových vozidel rafinovanými oleji pod střechou. |  |
| Falšování | C/P/B | nízká | vysoká | 3 | PRP | Znehodnocení může způsobit škody. |  | Uplatnit minimální závazné požadavky Kodexu správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách* vydaného FEDIOLem. |  |

*http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů ze sojového šrotu a oleje

|  | C. | Přeprava tropických a rostlinných olejů a odvozených výrobků a vedlejších produktů určených pro krmení neodpovídající normám EU pro přepravu potravin |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace předchozím nákladem | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Silniční cisternová vozidla a říční plavidla mohly být použity pro jiné produkty neslučitelné s potravinami nebo krmivy, například pro petrochemické produkty. |  | Silniční cisternová vozidla a říční plavidla, které nejsou určeny výlučně pro přepravu potravin nebo krmiv, musejí projít schváleným procesem čištění. |  |
| Kontaminace čisticími prostředky | C | střední | střední | 3 | PRP | Zvýšené riziko u čistících stanic, které na jednom místě čistí nádrže na krmiva a chemické nádrže. |  | Je nutné používat čisticí prostředky krmivářské nebo potravinářské kvality. | Kodex správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách obsahuje správnou praxi pro čištění nádrží. |
| Kapaliny systémů ohřevu nebo chlazení unikající z vadných zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny | C | nízká | malá | 1 |  | Silniční cisterny využívající pro přenos tepla vinutá potrubí jsou zakázány. Nádrže jsou vyhřívány chladicí vodou z motoru systémem dvojitých stěn. |  |  |  |
| - Říční plavidla | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V systémech ohřevu mohou být používány toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně nízkým teplotám ohřevu, které se během přepravy používají, je možnost úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. |  | Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí přepravce oleje zajistit dokumentaci o možných čistých ztrátách a provést analýzu, bude-li to bude nutné. | Doporučuje se použít ohřev horkou vodou nebo párou. |
| Příměsi | P | nízká | střední | 2 |  |  |  |  |  |
| Falšování minerálním olejem |  | nízká | vysoká | 3 | PRP | Falšování minerálními oleji je u přepravy olejů v zemích původu stále ještě problém. Od října 1999 se provádějí intenzivnější kontroly a pravděpodobnost falšování se tudíž snížila. |  | Zabránit falšování. |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů ze sojového šrotu a oleje

|  | D. | Skladování |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace kvůli nedostatečnému oddělení (kontaminace z předchozích nákladů, použitím nesprávných spojů) | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Toto riziko v souvislosti s klasifikací se vztahuje na terminály, kde se skladují jak chemické látky, tak i rostlinné oleje. Menší riziko je v případě, že terminál v souvislosti se skladováním rostlinných olejů uplatňuje seznam přijatelných předchozích nákladů během námořní přepravy vydaný EU. Nejmenší riziko je v případě, že se rostlinné oleje skladují v nádržích, které jsou určeny výlučně k uchovávání potravin. | Terminály v EU, které skladují oleje a tuky pro potravinářské aplikace, jsou povinny uplatňovat HACCP (nařízení ES č. 852/2004) | Skladovací společnosti musí přinejmenším dodržovat předpisy EU týkající se předchozích nákladů, které byly stanoveny pro námořní dopravu ve směrnici 96/3/ES. |  |
| Kontaminace čisticími prostředky | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Toto riziko v souvislosti s klasifikací se vztahuje na terminály, kde se skladují jak chemické látky, tak i rostlinné oleje. Tyto terminály se mohou zdráhat používat čisticí prostředky, které jsou vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. U těch terminálů v EU, které uplatňují HACCP a které rostlinné oleje a chemikálie skladují oddělené, je pravděpodobnost použití nesprávných čisticích prostředků velmi nízká. |  | Čisticí prostředky musejí být vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. |  |
| Kapaliny systémů ohřevu unikající z vadného zařízení | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V systémech ohřevu mohou být používány toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně nízkým teplotám ohřevu, které se během skladování používají, je možnost úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. |  | Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí skladovací firma v případě potřeby zajistit dokumentaci o čistých ztrátách a provést analýzu. | Doporučuje se používání ohřevu vodou nebo párou. |

Hodnocení rizik řetězce produktů ze sojového šrotu a oleje

|  | E. | Doprava zaoceánskými loděmi |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace při přepravě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kontaminace předchozími náklady, které se vyskytují v nádržích nebo potrubí | C | střední | střední | 3 | PRP | V případě zaoceánských cisternových lodí převážejících jedlé oleje a tuky do EU, se jako absolutní minimum stanoví podmínka, aby bezprostředním předchozím nákladem byl produkt, který je buď potravinou, nebo se jedná o výrobek uvedený na seznamu látek, které jsou přijatelné jako bezprostřední předchozí náklad, vydaný EU ve Směrnici 96/3/ES. | Směrnice 96/3/ES (odchylně od nařízení ES č. 852/2004) stanoví, že předchozí náklady musejí být zkontrolovány. Smlouvy FOSFA ukládají prodejci povinnost informovat kupujícího, jaké tři předchozí náklady byly převáženy v rámci námořní přepravy olejů a tuků. Kodex správné praxe pro hromadnou přepravu olejů a tuků do nebo v rámci Evropské unie* vydaný FEDIOLem. EU nereguluje námořní dopravu olejů a tuků pro účely krmení. | FOSFA uznává jako nutnost, aby dozorci nákladu před nakládkou zkontrolovali, zda jsou nádrže dostatečně vyčištěné. FOSFA uznává jako nutnost, aby dozorci nákladu před vykládkou zkontrolovali lodní deník a přesvědčili se o dodržení seznamu předchozích nákladů. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pro potřeby nakládky a vykládky je nutno použít potrubí určená pro daný účel. |  |
| - Kontaminace čisticími prostředky | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Námořní přepravní společnosti se obvykle drží správné praxe. |  | Zkontrolujte lodní deník. |  |
| Kapaliny systémů ohřevu (THF) unikající ze zařízení | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V systémech ohřevu mohou být používány toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně nízkým teplotám ohřevu, které se během přepravy používají, je možnost úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. |  | Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí přepravce oleje zajistit dokumentaci o možných čistých ztrátách a provést analýzu, bude-li to bude nutné. | Doporučuje se používání ohřevu vodou nebo párou. |
| Hydraulické oleje z přenosných čerpadel | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Hydraulické oleje z přenosných čerpadel mohou být toxické. |  | Používání přenosných čerpadel s jasným oddělením hydraulického motoru od čerpadla. Pokud to tak není, musí být použity hydraulické oleje potravinářské kvality. | U hydraulických motorů, které jsou přímo spojeny s čerpadlem, existuje v případě selhání těsnění možnost nežádoucího úniku hydraulického oleje do rostlinného oleje. |

*http://www.fediol.be/5/index2.php

Vývojový diagram výrobního řetězce olejnatých produktů z řepky pro krmivářské aplikace

v EU

KRMIVO

Hodnocení rizik řetězce produktů z řepkového šrotu a oleje

|  | 1. | Pěstování řepky* |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C |  |  |  |  | Třetí země vyvážející řepková semena pracují s pozitivními seznamy pro využívání pesticidů během pěstování, které u některých látek mohou být v rozporu s evropskými předpisy pro rezidua pesticidů. V řepkových semenech pocházejících z vlhkých oblastí mohou být vysoké úrovně fungicidů. | Nařízení ES č. 396/2005 zakazuje uvádět do oběhu komodity, které nejsou v souladu s MRL stanovenými v přílohách. |  |  |
| Fytotoxiny | C |  |  |  |  | Řepková semena mohou obsahovat plevel. | Směrnice 2002/32/ES omezuje maximální obsah toxických semen plevelů. |  | Vizuální kontrola řepkových semen. |

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v oddíle d) Analýza rizik, odstavec 2.3.

Hodnocení rizik řetězce produktů z řepkového šrotu a oleje

|  | 2. | Sušení řepkových semen v primární výrobě* |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminanty vzniklé při sušení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dioxin | C |  |  |  |  | Spalování odpadu může vést k tvorbě dioxinů. Až dosud firmy zabývající se lisováním řepkových semen zjišťovaly, že hladiny dioxinů v surovém řepkovém oleji jsou nižší než je mez stanovitelnosti. | Kodex správné praxe pro prevenci a redukci dioxinů a kontaminace PCB s dioxinovým efektem v potravinách a krmivech (Kodex CAC/RCP 62-2006). |  | Správné výrobní praxe doporučují používat pohonné hmoty, které negenerují dioxiny a sloučeniny s dioxinovým efektem a jiné škodlivé kontaminanty. V případě přímého ohřevu by se měly používat příslušné hořáky. Za nezbytné je považováno monitorování, aby bylo zajištěno, že sušení či zahřívání nezpůsobuje zvýšené hladiny dioxinů a PCB s dioxinovým efektem. Nepoužívat odpadní produkty jako palivo pro přímé sušení. |

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v oddíle d) Analýza rizik, odstavec 2.3.

Hodnocení rizik řetězce produktů z řepkového šrotu a oleje

|  | 3. | Drcení řepkových semen |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Toxiny z látek pro hubení škůdců | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Otrávené zrní z otevřených boxů by mohlo skončit v potravinovém řetězci. |  | Je nutné použít takový program kontroly škůdců, který je vhodný pro použití v potravinovém řetězci. |  |
| Toxické sloučeniny z hexanu | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Průmyslový hexan může obsahovat toxické sloučeniny. | Směrnice 2009/32/ES stanoví kritéria čistoty pro použití hexanu během drcení olejnatých semen. | Musí být použit hexan pro potravinářské účely. |  |
| Hydraulické oleje nebo maziva z vadných zařízení | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Hydraulické oleje a maziva mohou obsahovat toxické sloučeniny. |  | Program nezbytných předpokladů by měl zajistit, že nedojde ke kontaminaci výrobku nepotravinářskými hydraulickými oleji nebo mazivy a omezit riziko kontaminace produktu u hydraulických olejů a maziv určených pro potravinářské účely na minimum. Program nezbytných předpokladů by mohl zahrnovat zaznamenávání použitých množství. |  |
| Cizorodý materiál, například sklo, dřevo, kovy, atd. | P | střední | střední | 3 | PRP | Může být přítomen cizorodý materiál. |  | Měl by být zaveden systém pro odstraňování cizorodého materiálu. |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů z řepkového šrotu a oleje

|  | 3.1 | Výroba surového oleje |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Minerální oleje z vadného systému regenerace | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Minerální oleje mohou obsahovat toxické sloučeniny. Je v zájmu firmy zabývající se drcením olejnatých semen regenerovat co možná nejvíc hexanu, a tak systém regenerace udržovat v pořádku. |  | Minerální olej systému regenerace musí být potravinářské kvality. Program nezbytných předpokladů by měl zajistit, že nedojde ke kontaminaci výrobku nepotravinářskými oleji a že riziko kontaminace produktu je u olejů určených pro potravinářské účely minimální. Program nezbytných předpokladů by mohl zahrnovat zaznamenávání použitých množství. | Nizozemský limit SVP pro C (10-40) v olejích je 400 mg/kg. |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | nízká | střední | 2 |  | Pravidelné monitorování reziduí pesticidů na řepkových semenech ukazuje, že limity reziduí zůstávají v zákonných mezích. | Nařízení ES č. 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost potravin. |  |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | velmi nízká | vysoká | 2 |  | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém řepkovém oleji je však velmi nízká. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. |  |  |
| Hexan, který je přítomen v surovém oleji po regeneraci | C | vysoká | malá | 3 | PRP | Po extrakci oleje hexanem a následné regeneraci hexanu z oleje zůstanou v surovém oleji stopová množství hexanu | FOSFA – limit teploty vznícení 121°C. | Dodržovat předpis pro přepravu, který stanoví přísnější limity reziduí hexanu, než je ve vztahu k bezpečnosti krmiv zapotřebí. |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů z řepkového šrotu a oleje

|  | 3.2 | Výroba řepkového expeleru a šrotu |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Dioxin z protispékavých látek | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Protispékavé látky jsou minerálního původu a mohou přirozeně obsahovat dioxin. Dioxin je toxický pro lidi i zvířata. | Kritéria kvality pro protispékavé látky stanoví Nařízení 2439/1999/ES. | Nákup protispékavých látek krmivářské kvality. |  |
| Salmonela | B | nízká | vysoká | 3 | PRP | Salmonela představuje významné riziko mikrobiologické kontaminace krmiva. Salmonely jsou rozšířené v životním prostředí a každý článek v potravinovém řetězci, od výrobců až po spotřebitele, musí hrát svou úlohu ve snižování rizika újmy na zdraví zvířat i lidí způsobené Salmonelou. Krmivo je uznáváno jako jedna z možných cest, kterými se Salmonela může dostat do potravinového řetězce. | FEDIOL - Kodex správné praxe pro boj proti Salmonele v zařízeních na drcení olejnatých semen*. | Uplatnit PRP z kodexu FEDIOLu o Salmonele, například čištění kolektorů prachu a chladičů, prevence kondenzace u provozních linek a sil, školení personálu. | Všechny články krmivového řetězce musí snížit výskyt Salmonely ve svých produktech na minimum. Odvětví lisování olejnatých semen v EU již vyvinulo značné úsilí ke snížení míry znečištění svých krmných surovin, například prostřednictvím dobrovolných opatření. Významného pokroku bylo dosaženo zavedením kodexu SVP FEDIOLu určeného pro odvětví drcení semen v roce 1993 (nahrazuje se touto Příručkou). |
| Dioxiny z použitých bělicích hlinek | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Bělicí hlinky jsou minerálního původu a mohou přirozeně obsahovat dioxin. Dioxin je toxický pro lidi i zvířata. | Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na: 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje*, který uvádí jako horní hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). | Nákup čerstvé bělicí hlinky od dodavatelů, kteří splňují specifikace FEDIOLu uvedené v Kodexu správné praxe FEDIOLu v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje. | Toto riziko se týká pouze integrovaných zařízení na lisování/rafinaci. |
| Rezidua hexanu | C | vysoká | malá | 3 | PRP | Rezidua hexanu jsou přítomna ve šrotu z olejnatých semen. | ADR 400 ppm. | Dodržovat předpis pro přepravu, který stanoví přísnější limity reziduí hexanu, než je ve vztahu k bezpečnosti krmiv zapotřebí. |  |
| Jakost vody | C/B/P | nízká | vysoká | 3 | PRP | Voda se používá při výrobě řepkové moučky. | Podle nařízení 183/2005/ES musí mít voda používaná při výrobě krmiv odpovídající kvalitu. | Použít vodu odpovídající kvality. |  |

* http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů z řepkového šrotu a oleje

|  | 4. | Rafinace |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Hydraulické oleje nebo maziva z vadných zařízení | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Hydraulické oleje a maziva mohou obsahovat toxické sloučeniny. |  | Program nezbytných předpokladů by měl zajistit, že nedojde ke kontaminaci výrobku nepotravinářskými hydraulickými oleji nebo mazivy a omezit riziko kontaminace produktu u hydraulických olejů a maziv určených pro potravinářské účely na minimum. Program nezbytných předpokladů by mohl zahrnovat zaznamenávání použitých množství. | Nizozemský standard SVP omezuje obsah C (10-40) v olejích a tucích na 400 mg/kg a v mastných kyselinách (/destilátech) na 3000 mg/kg. |
| Čisticí prostředky a chemikálie do ohřívačů | C | střední | střední | 3 | PRP | Do styku s produktem přicházejí čisticí prostředky a pára (využívající chemikálie pro ohřívače). |  | Čisticí prostředky používané při výrobě by měly být spláchnuty. Čisticí prostředky a chemikálie do ohřívačů musí být vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. |  |
| Jakost vody | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Voda se používá v procesu rafinace. |  | Použít pitnou vodu. |  |
| Činidla (alkalický roztok, kyseliny) | C | střední | střední | 3 | PRP | Činidla přicházejí do kontaktu s výrobkem. |  | Činidla, která přímo přicházejí do styku s olejem, musejí být určena pro použití v potravinách nebo musejí mít potravinářskou kvalitu. |  |
| Cizorodé materiály, například sklo, dřevo, kovy, atd. | P | střední | střední | 3 | PRP | Mohou být přítomny cizorodé látky. |  | Filtrovat před plněním. |  |
| Kapaliny systémů ohřevu (THF) unikající z vadného zařízení | C | střední | vysoká | 4 | CCP | THF mohou stále používat i nečlenové FEDIOLu. | Podle Kodexu správné praxe v oblasti zahřívání jedlých olejů v průběhu zpracování* vydaného FEDIOLem použití THF není dovoleno. | Použít ohřev horkou vodou nebo párou. V opačném případě by mělo být zavedeno kontrolní opatření, které zajistí, že nedojde ke kontaminaci výrobku kapalinou systémů ohřevu. |  |

* http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů z řepkového šrotu a oleje

|  | 4.1 | Výroba rafinovaného řepkového oleje |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Dioxiny z bělicích hlinek | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Bělicí hlinka je potenciálním zdrojem kontaminace dioxiny během rafinace oleje. Nicméně dávka bělicí hlinky použité během rafinace je pouze 1-3%. | Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje*, který uvádí jako horní hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). | Získávat čerstvou bělicí hlinku od dodavatelů, kteří splňují specifikace stanovené FEDIOLem pro čerstvou bělicí hlinku. |  |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | nízká | střední | 2 |  | Pravidelné monitorování reziduí pesticidů na řepkových semenech ukazuje, že hladiny reziduí zůstávají v zákonných mezích. | Nařízení ES č. 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost potravin. |  |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | velmi nízká | vysoká | 2 |  | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém řepkovém oleji je však velmi nízká. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. |  |  |
| Mikrobiologická kontaminace | B | nízká | střední | 2 |  | Obsah vlhkosti (tj. vodní aktivity) v rafinovaných olejích je pro růst bakterií příliš nízká. |  |  |  |

* http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů z řepkového šrotu a oleje

|  | 4.2 | Fyzikální rafinace: výroba destilátů řepkových mastných kyselin |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Obecné | C | nízká | vysoká | 3 | PRP |  | Produkty určené ke krmení zvířat, které obsahují nežádoucí látku v množství přesahujícím zákonný limit, nesmějí být za účelem rozředění míšeny se stejným či jiným produktem určeným ke krmení zvířat (směrnice 2002/32/ES). | Záměrně nepřidávat příměsi sojových destilátů. |  |
| Dioxiny z bělicích hlinek | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Bělicí hlinka je potenciálním zdrojem kontaminace dioxiny během rafinace oleje. Nicméně dávka bělicí hlinky použité během rafinace je pouze 1-3%. | Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje*, který uvádí jako horní hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). | Nákup čerstvé bělicí hlinky od dodavatelů, kteří splňují specifikace FEDIOLu uvedené v Kodexu správné praxe FEDIOLu v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje. |  |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | nízká | střední | 2 |  | Pravidelné monitorování reziduí pesticidů na řepkových semenech ukazuje, že limity reziduí zůstávají v zákonných mezích. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. |  |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém řepkovém oleji je však velmi nízká. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. | Neodpovídající produkt by neměl být použit pro krmiva. |  |

* http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů z řepkového šrotu a oleje

|  | 4.3 | Chemická rafinace: výroba řepkových (solí) mastných kyselin bez destilátů |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | nízká | střední | 2 |  | Pravidelné monitorování reziduí pesticidů na řepkových semenech ukazuje, že limity reziduí zůstávají v zákonných mezích. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. |  |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | velmi nízká | vysoká | 2 |  | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém řepkovém oleji je však velmi nízká. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. |  |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů z řepkového šrotu a oleje

|  | 4.4 | Chemická rafinace: výroba řepkových destilátů |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Obecné | C | střední | vysoká | 4 | CCP |  | Produkty určené ke krmení zvířat, které obsahují nežádoucí látku v množství přesahujícím zákonný limit, nesmějí být za účelem rozředění míšeny se stejným či jiným produktem určeným ke krmení zvířat (směrnice 2002/32/ES). | Podle FEDIOLu nesmí být destiláty z chemické rafinace použity pro krmné účely. Výrobky z tuků získané z dávkových procesů rafinace kombinujících fyzikální a chemickou rafinaci v tomtéž zařízení lze použít pro krmné účely pod podmínkou, že na základě analytické zkoušky se prokáže dodržení limitů pro dioxiny a rezidua pesticidů. |  |
| Dioxiny z bělicích hlinek | C | střední | vysoká | 4 | CCP | Bělicí hlinka je potenciálním zdrojem kontaminace dioxiny během rafinace oleje. Při chemické rafinaci se dioxiny koncentrují do destilátů. | Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje*, který uvádí jako horní hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). | Nákup čerstvé bělicí hlinky od dodavatelů, kteří splňují specifikace FEDIOLu uvedené v Kodexu správné praxe FEDIOLu v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje. Podle FEDIOLu nesmí být destiláty z chemické rafinace použity pro krmné účely. |  |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | střední | střední | 3 | PRP | Pravidelné monitorování reziduí pesticidů na řepkových semenech ukazuje, že limity reziduí zůstávají v zákonných mezích. Nicméně při chemické rafinaci se dioxiny koncentrují do destilátů. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. | Viz výše pod položkou „Obecné“. |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | střední | vysoká | 4 | CCP | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém řepkovém oleji je však velmi nízká, ale při rafinaci se budou koncentrovat do destilátů. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. | Viz výše pod položkou „Obecné“. Podle FEDIOLu nesmí být destiláty z chemické rafinace použity pro krmné účely. |  |

* http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů z řepkového šrotu a oleje

|  | A. | Skladování a přeprava olejnatých semen a šrotu z olejnatých semen |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Toxiny z látek pro hubení škůdců | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Otrávené zrní z otevřených boxů by mohlo skončit v potravinovém řetězci. |  | Je nutné použít takový program kontroly škůdců, který je vhodný pro použití v potravinovém řetězci. |  |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | střední | střední | 3 | PRP | Posklizňové používání pesticidů na olejnatá semena je kritické kvůli tomu, že čas na odbourání pesticidů je pak velmi omezen. Země vyvážející olejnatá semena pracují s pozitivními seznamy pro používání pesticidů, které v případě některých látek mohou být v rozporu v rozporu s evropskými předpisy, zejména v případě měkkých semen, například slunečnice. | Nařízení 396/2005 zakazuje uvádět do oběhu komodity, které nejsou v souladu s MRL stanovenými v příloze tohoto nařízení. | Přepravní a skladovací firmy musí pesticidy používat správným způsobem a vést o tom záznamy. V opačném případě musí ověřit, že úrovně reziduí pesticidů používaných při přepravě a skladování odpovídají předpisům EU. |  |
| Kontaminace předchozím nákladem při přepravě zemědělským vozem, nákladním automobilem nebo říčním plavidlem či zaoceánskou lodí | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Přeprava olejnatých semen a šrotů z nich většinou neprobíhá v dopravních prostředcích určených výlučně pro přepravu potravin či krmiv. |  | Přepravní firmy musí zemědělské vozy, nákladní automobily, říční plavidla a zaoceánské lodě před nakládkou čistit. Kontrola čistoty před nakládkou. |  |
| Kontaminace předchozím nákladem během skladování | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Olejnatá semena a šrot z nich mohou být kontaminovány mykotoxinem obsaženým v předchozích nákladech. |  | Skladovací společnosti musejí prostory před použitím vyčistit a následně jejich čistotu zkontrolovat. |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů z řepkového šrotu a oleje

|  | B. | Přeprava tropických a rostlinných olejů a odvozených výrobků určených pro krmení dle norem EU pro přepravu potravin |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace předchozím nákladem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny, železniční cisterny a říční plavidla | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Vyhrazeno pro dopravu olejů. | Z Nařízení ES č. 852/2004 vyplývá, že přeprava tekutých potravin musí probíhat silničními a železničními cisternami a říčními plavidly, které jsou pro takové účely vyhrazeny. Kodex správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách* vydaný FEDIOLem. | Zkontrolujte předchozí náklady pomocí praktické příručky FEDIOL a předchozí náklad(y), pokud jde o dopravní prostředky a vnitřní povrch nádrže. |  |
| - Pobřežní cisternové lodě | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V případě pobřežních cisternových lodí převážejících oleje a tuky při krátkých námořních plavbách v EU, se jako absolutní minimum stanoví podmínka, aby bezprostředním předchozím nákladem byl produkt, který je buď potravinou, nebo se jedná o výrobek uvedený na seznamu látek, které jsou přijatelné jako bezprostřední předchozí náklad, vydaný EU ve Směrnici 96/3/ES. | Kodex správné praxe pro hromadnou přepravu olejů a tuků do nebo v rámci Evropské unie* vydaný FEDIOLem. | Zkontrolujte předchozí náklady pomocí praktické příručky FEDIOL a předchozí náklad(y), pokud jde o dopravní prostředky a vnitřní povrch nádrže. |  |
| Kontaminace čisticími prostředky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny, železniční cisterny a říční plavidla | C | nízká | střední | 2 |  | Zvýšené riziko u čistících stanic, které na jednom místě čistí nádrže na krmiva a chemické nádrže. | Kodex správné praxe pro hromadnou přepravu olejů a tuků do nebo v rámci Evropské unie* vydaný FEDIOLem. | Začlenit bezpečnostní opatření, která pomohou zabránit kontaminaci přepravních nádrží určených pro potraviny a krmiva a jejich vybavení parou, vodou a čisticími prostředky používanými při čištění nepotravinářských přepravních nádrží. | Kodex správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách obsahuje správnou praxi pro čištění nádrží. |
| - Pobřežní cisternové lodě | C | nízká | střední | 2 |  | Zvýšené riziko v případě, že pobřežní plavidlo není určeno výlučně pro přepravu krmiv nebo potravin. |  | Vybrané čisticí stanice musejí mít zaveden systém HACCP. Před nakládkou požadovat podepsaný certifikát o čištění. |  |

* http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů z řepkového šrotu a oleje

|  | B. | Přeprava tropických a rostlinných olejů a odvozených výrobků určených pro krmení dle norem EU pro přepravu potravin (pokračování) |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kapaliny systémů ohřevu nebo chlazení unikající ze zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny | C | nízká | malá | 1 |  | Používají se nerezové cisterny, které jsou vyhřívány chladící vodou z motoru systémem dvojitých stěn (nikoli spirálami). | Kodex správné praxe pro hromadnou přepravu olejů a tuků do nebo v rámci Evropské unie* vydaný FEDIOLem. |  |  |
| - Železniční cisterny, cisternové nákladní lodě a pobřežní cisternové lodě | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V systémech ohřevu mohou být používány toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně nízkým teplotám ohřevu, které se během přepravy používají, je možnost úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. |  | Vinutá potrubí v železničních cisternách musejí být z nerezové oceli (FEDIOL). Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí přepravce oleje zajistit dokumentaci o možných čistých ztrátách a provést analýzu, bude-li to bude nutné. |  |
| Příměsi | P | nízká | vysoká | 3 | PRP |  |  | Plán jakosti by měl obsahovat požadavek na nakládku silničních cisternových vozidel rafinovanými oleji pod střechou. |  |
| Falšování | C/P/B | nízká | vysoká | 3 | PRP | Znehodnocení může způsobit škody. |  | Uplatnit minimální závazné požadavky Kodexu správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách* vydaného FEDIOLem. |  |

* http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů z řepkového šrotu a oleje

|  | C. | Přeprava tropických a rostlinných olejů a odvozených výrobků a vedlejších produktů určených pro krmení neodpovídající normám EU pro přepravu potravin |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace předchozím nákladem | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Silniční cisternová vozidla a říční plavidla mohly být použity pro jiné produkty neslučitelné s potravinami nebo krmivy, například pro petrochemické produkty. |  | Silniční cisternová vozidla a říční plavidla, které nejsou určeny výlučně pro přepravu potravin nebo krmiv, musejí projít schváleným procesem čištění. |  |
| Kontaminace čisticími prostředky | C | střední | střední | 3 | PRP | Zvýšené riziko u čistících stanic, které na jednom místě čistí nádrže na krmiva a chemické nádrže. |  | Je nutné používat čisticí prostředky krmivářské nebo potravinářské kvality. | Kodex správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách obsahuje správnou praxi pro čištění nádrží. |
| Kapaliny systémů ohřevu nebo chlazení unikající z vadných zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny | C | nízká | malá | 1 |  | Silniční cisterny využívající pro přenos tepla vinutá potrubí jsou zakázány. Nádrže jsou vyhřívány chladicí vodou z motoru systémem dvojitých stěn. |  |  |  |
| - Říční plavidla | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V systémech ohřevu mohou být používány toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně nízkým teplotám ohřevu, které se během přepravy používají, je možnost úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. |  | Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí přepravce oleje zajistit dokumentaci o možných čistých ztrátách a provést analýzu, bude-li to bude nutné. | Doporučuje se použít ohřev horkou vodou nebo párou. |
| Příměsi | P | nízká | střední | 2 |  |  |  |  |  |
| Falšování minerálním olejem |  | nízká | vysoká | 3 | PRP | Falšování minerálními oleji je u přepravy olejů v zemích původu stále ještě problém. Od října 1999 se provádějí intenzivnější kontroly a pravděpodobnost falšování se tudíž snížila. |  | Zabránit falšování. |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů z řepkového šrotu a oleje

|  | D. | Skladování |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace kvůli nedostatečnému oddělení (kontaminace z předchozích nákladů, použitím nesprávných spojů) | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Toto riziko v souvislosti s klasifikací se vztahuje na terminály, kde se skladují jak chemické látky, tak i rostlinné oleje. Menší riziko je v případě, že terminál v souvislosti se skladováním rostlinných olejů uplatňuje seznam přijatelných předchozích nákladů během námořní přepravy vydaný EU. Nejmenší riziko je v případě, že se rostlinné oleje skladují v nádržích, které jsou určeny výlučně k uchovávání potravin. | Terminály v EU, které skladují oleje a tuky pro potravinářské aplikace, jsou povinny uplatňovat HACCP (nařízení ES č. 852/2004) | Skladovací společnosti musí přinejmenším dodržovat předpisy EU týkající se předchozích nákladů, které byly stanoveny pro námořní dopravu ve směrnici 96/3/ES. |  |
| Kontaminace čisticími prostředky | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Toto riziko v souvislosti s klasifikací se vztahuje na terminály, kde se skladují jak chemické látky, tak i rostlinné oleje. Tyto terminály se mohou zdráhat používat čisticí prostředky, které jsou vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. U těch terminálů v EU, které uplatňují HACCP a které rostlinné oleje a chemikálie skladují oddělené, je pravděpodobnost použití nesprávných čisticích prostředků velmi nízká. |  | Čisticí prostředky musejí být vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. |  |
| Kapaliny systémů ohřevu unikající z vadného zařízení | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V systémech ohřevu mohou být používány toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně nízkým teplotám ohřevu, které se během skladování používají, je možnost úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. |  | Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí skladovací firma v případě potřeby zajistit dokumentaci o čistých ztrátách a provést analýzu. | Doporučuje se používání ohřevu vodou nebo párou. |

Vývojový diagram výrobního řetězce olejnatých produktů ze slunečnic pro krmivářské aplikace v EU

KRMIVO

Hodnocení rizik řetězce produktů ze slunečnicového šrotu a oleje

|  | 1. | Pěstování slunečnicových semen* |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C |  |  |  |  | Třetí země vyvážející slunečnicová semena (Argentina, Maďarsko atd.) pracují s pozitivními seznamy pro využívání pesticidů během pěstování, které u některých látek mohou být v rozporu s evropskými předpisy pro rezidua pesticidů. U slunečnicových semen se použití pesticidů po sklizni jeví jako kritičtější, než jejich použití před sklizní. | Nařízení ES č. 396/2005 zakazuje uvádět do oběhu komodity, které nejsou v souladu s MRL stanovenými v přílohách. |  |  |

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v oddíle d) Analýza rizik, odstavec 2.3.

Hodnocení rizik řetězce produktů ze slunečnicového šrotu a oleje

|  | 2. | Sušení slunečnicových semen v primární výrobě* |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminanty vzniklé při sušení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dioxin | C |  |  |  |  | Spalování odpadu může vést k tvorbě dioxinů. Až dosud firmy zabývající se lisováním slunečnicových semen zjišťovaly, že hladiny dioxinů v surovém slunečnicovém oleji jsou nižší než je mez stanovitelnosti. | Kodex správné praxe pro prevenci a redukci dioxinů a kontaminace PCB s dioxinovým efektem v potravinách a krmivech (Kodex CAC/RCP 62-2006). |  | Správné výrobní praxe doporučují používat pohonné hmoty, které negenerují dioxiny a sloučeniny s dioxinovým efektem a jiné škodlivé kontaminanty. V případě přímého ohřevu by se měly používat příslušné hořáky. Za nezbytné je považováno monitorování, aby bylo zajištěno, že sušení či zahřívání nezpůsobuje zvýšené hladiny dioxinů a PCB s dioxinovým efektem. Nepoužívat odpadní produkty jako palivo pro přímé sušení. |

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v oddíle d) Analýza rizik, odstavec 2.3.

Hodnocení rizik řetězce produktů ze slunečnicového šrotu a oleje

|  | 3. | Drcení slunečnicových semen |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Toxiny z látek pro hubení škůdců | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Otrávené zrní z otevřených boxů by mohlo skončit v potravinovém řetězci. |  | Je nutné použít takový program kontroly škůdců, který je vhodný pro použití v potravinovém řetězci. |  |
| Toxické sloučeniny z hexanu | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Průmyslový hexan může obsahovat toxické sloučeniny. | Směrnice 2009/32/ES stanoví kritéria čistoty pro použití hexanu během drcení olejnatých semen. | Musí být použit hexan pro potravinářské účely. |  |
| Hydraulické oleje nebo maziva z vadných zařízení | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Hydraulické oleje a maziva mohou obsahovat toxické sloučeniny. |  | Program nezbytných předpokladů by měl zajistit, že nedojde ke kontaminaci výrobku nepotravinářskými hydraulickými oleji nebo mazivy a omezit riziko kontaminace produktu u hydraulických olejů a maziv určených pro potravinářské účely na minimum. Program nezbytných předpokladů by mohl zahrnovat zaznamenávání použitých množství. |  |
| Cizorodý materiál, například sklo, dřevo, kovy, atd. | P | střední | střední | 3 | PRP | Může být přítomen cizorodý materiál. |  | Měl by být zaveden systém pro odstraňování cizorodého materiálu. |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů ze slunečnicového šrotu a oleje

|  | 3.1 | Výroba surového oleje |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Minerální oleje z vadného systému regenerace | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Minerální oleje mohou obsahovat toxické sloučeniny. Je v zájmu firmy zabývající se drcením olejnatých semen regenerovat co možná nejvíc hexanu, a tak systém regenerace udržovat v pořádku. |  | Minerální olej systému regenerace musí být potravinářské kvality. Program nezbytných předpokladů by měl zajistit, že nedojde ke kontaminaci výrobku nepotravinářskými oleji a že riziko kontaminace produktu je u olejů určených pro potravinářské účely minimální. Program nezbytných předpokladů by mohl zahrnovat zaznamenávání použitých množství. | Nizozemský standard SVP omezuje obsah C(10-40) ve slunečnicovém oleji a vedlejších produktech rafinace na 1000 mg/kg. |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | střední | střední | 3 | PRP | Pravidelné monitorování reziduí pesticidů na slunečnicových semenech ukazuje, že hladiny reziduí zůstávají v zákonných mezích. Zásady MRL ve třetích zemích se liší od zásad MRL v EU. | Nařízení ES č. 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost potravin. Smlouva FEDIOL na nákup slunečnicových semen z Černomoří (obsahuje doložku o dodržování předpisů EU v souvislosti s MRL). | Zkontrolovat vstupní materiál (v závislosti na původu). |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | velmi nízká | vysoká | 2 |  | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém slunečnicovém oleji je však velmi nízká. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. |  |  |
| Hexan, který je přítomen v surovém oleji po regeneraci | C | vysoká | malá | 3 | PRP | Po extrakci oleje hexanem a následné regeneraci hexanu z oleje zůstanou v surovém oleji stopová množství hexanu | FOSFA – limit teploty vznícení 121°C. | Dodržovat předpis pro přepravu, který stanoví přísnější limity reziduí hexanu, než je ve vztahu k bezpečnosti krmiv zapotřebí. |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů ze slunečnicového šrotu a oleje

|  | 3.2 | Výroba slunečnicového šrotu |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Dioxin z protispékavých látek | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Protispékavé látky jsou minerálního původu a mohou přirozeně obsahovat dioxin. Dioxin je toxický pro lidi i zvířata. | Kritéria kvality pro protispékavé látky stanoví Nařízení 2439/1999/ES. | Nákup protispékavých látek krmivářské kvality. |  |
| Salmonela | B | nízká | vysoká | 3 | PRP | Salmonela představuje významné riziko mikrobiologické kontaminace krmiva. Salmonely jsou rozšířené v životním prostředí a každý článek v potravinovém řetězci, od výrobců až po spotřebitele, musí hrát svou úlohu ve snižování rizika újmy na zdraví zvířat i lidí způsobené Salmonelou. Krmivo je uznáváno jako jedna z možných cest, kterými se Salmonela může dostat do potravinového řetězce. | FEDIOL - Kodex správné praxe pro boj proti Salmonele v zařízeních na drcení olejnatých semen*. | Uplatnit PRP z kodexu FEDIOLu o Salmonele, například čištění kolektorů prachu a chladičů, prevence kondenzace u provozních linek a sil, školení personálu. | Všechny články krmivového řetězce musí snížit výskyt Salmonely ve svých produktech na minimum. Odvětví lisování olejnatých semen v EU již vyvinulo značné úsilí ke snížení míry znečištění svých krmných surovin, například prostřednictvím dobrovolných opatření. Významného pokroku bylo dosaženo zavedením kodexu SVP FEDIOLu určeného pro odvětví drcení semen v roce 1993 (nahrazuje se touto Příručkou). |
| Dioxiny z použitých bělicích hlinek | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Bělicí hlinky jsou minerálního původu a mohou přirozeně obsahovat dioxin. Dioxin je toxický pro lidi i zvířata. | Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na: 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje*, který uvádí jako horní hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). | Nákup čerstvé bělicí hlinky od dodavatelů, kteří splňují specifikace FEDIOLu uvedené v Kodexu správné praxe FEDIOLu v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje. | Toto riziko se týká pouze integrovaných zařízení na lisování/rafinaci. |
| Rezidua hexanu | C | vysoká | malá | 3 | PRP | Rezidua hexanu jsou přítomna ve šrotu z olejnatých semen. | ADR 400 ppm. | Dodržovat předpis pro přepravu, který stanoví přísnější limity reziduí hexanu, než je ve vztahu k bezpečnosti krmiv zapotřebí. |  |
| Jakost vody | C/B/P | nízká | vysoká | 3 | PRP | Voda se používá při výrobě slunečnicové moučky. | Podle nařízení 183/2005/ES musí mít voda používaná při výrobě krmiv odpovídající kvalitu. | Použít vodu odpovídající kvality. |  |

* http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů ze slunečnicového šrotu a oleje

|  | 3.3 | Odstranění slupky ze slunečnicových semen |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Salmonela | B | nízká | vysoká | 3 | PRP | Salmonela představuje významné riziko mikrobiologické kontaminace krmiva. Salmonely jsou rozšířené v životním prostředí a každý článek v potravinovém řetězci, od výrobců až po spotřebitele, musí hrát svou úlohu ve snižování rizika újmy na zdraví zvířat i lidí způsobené Salmonelou. Krmivo je uznáváno jako jedna z možných cest, kterými se Salmonela může dostat do potravinového řetězce. | FEDIOL - Kodex správné praxe pro boj proti Salmonele v zařízeních na drcení olejnatých semen*. | Uplatňovat preventivní opatření uvedená v Kodexu správné praxe pro boj proti Salmonele v zařízeních na drcení olejnatých semen vydaném FEDIOLem. |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů ze slunečnicového šrotu a oleje

|  | 4. | Rafinace |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Hydraulické oleje nebo maziva z vadných zařízení | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Hydraulické oleje a maziva mohou obsahovat toxické sloučeniny. |  | Program nezbytných předpokladů by měl zajistit, že nedojde ke kontaminaci výrobku nepotravinářskými hydraulickými oleji nebo mazivy a omezit riziko kontaminace produktu u hydraulických olejů a maziv určených pro potravinářské účely na minimum. Program nezbytných předpokladů by mohl zahrnovat zaznamenávání použitých množství. | Nizozemský standard SVP omezuje obsah C(10-40) ve slunečnicovém oleji a vedlejších produktech rafinace na 1000 mg/kg. |
| Čisticí prostředky a chemikálie do ohřívačů | C | střední | střední | 3 | PRP | Do styku s produktem přicházejí čisticí prostředky a chemikálie do ohřívačů |  | Čisticí prostředky používané při výrobě by měly být spláchnuty. Čisticí prostředky a chemikálie do ohřívačů musí být vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. |  |
| Kontaminovaná voda | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Voda se používá k čištění a v zahřátém stavu účelům destilace. |  | Použít pitnou vodu. |  |
| Činidla (alkalický roztok, kyseliny) | C | střední | střední | 3 | PRP | Činidla přicházejí do kontaktu s výrobkem. |  | Činidla, která přímo přicházejí do styku s olejem, musejí být určena pro použití v potravinách nebo musejí mít potravinářskou kvalitu. |  |
| Cizorodé materiály, například sklo, dřevo, kovy, atd. | P | střední | střední | 3 | PRP | Mohou být přítomny cizorodé látky. |  | Před plněním filtrovat |  |
| Kapaliny systémů ohřevu (THF) unikající z vadného zařízení | C | střední | vysoká | 4 | CCP | THF mohou používat i nečlenové FEDIOLu. | Podle Kodexu správné praxe v oblasti zahřívání jedlých olejů v průběhu zpracování* vydaného FEDIOLem není použití THF dovoleno. | Použít ohřev horkou vodou nebo párou. V opačném případě by mělo být zavedeno kontrolní opatření, které zajistí, že nedojde ke kontaminaci výrobku kapalinou systémů ohřevu. |  |

* http://www.fediol.be/5/index2.phpHodnocení rizik řetězce produktů ze slunečnicového šrotu a oleje

|  | 4.1 | Výroba rafinovaného slunečnicového oleje |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Dioxiny z bělicích hlinek | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Bělicí hlinka je potenciálním zdrojem kontaminace dioxiny během rafinace oleje. Nicméně dávka bělicí hlinky použité během rafinace je pouze 1-3%. | Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje*, který uvádí jako horní hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). | Nákup čerstvé bělicí hlinky od dodavatelů, kteří splňují specifikace FEDIOLu uvedené v Kodexu správné praxe FEDIOLu v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje. |  |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | střední | střední | 3 | PRP | Pravidelné monitorování reziduí pesticidů na slunečnicových semenech ukazuje, že hladiny reziduí zůstávají v zákonných mezích. Nicméně posklizňové používání pesticidů je kritické, protože to může vést k nerespektování MRL u slunečnicových semen a vedlejších produktů rafinace, pokud rezidua pesticidů nejsou během rafinace surového oleje zcela odstraněna. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. | V případě, že rezidua pesticidů přesahují limit, je nutné provést hodnocení bezpečnosti krmiva. |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | velmi nízká | vysoká | 2 |  | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém slunečnicovém oleji je však velmi nízká. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. |  |  |
| Mikrobiologická kontaminace | B | nízká | střední | 2 |  | Obsah vlhkosti (tj. vodní aktivity) v rafinovaných olejích je pro růst bakterií příliš nízká. |  |  |  |

* http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů ze slunečnicového šrotu a oleje

|  | 4.2 | Fyzikální rafinace: výroba destilátů slunečnicových mastných kyselin |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Obecné | C | nízká | vysoká | 3 | PRP |  | Produkty určené ke krmení zvířat, které obsahují nežádoucí látku v množství přesahujícím zákonný limit, nesmějí být za účelem rozředění míšeny se stejným či jiným produktem určeným ke krmení zvířat (směrnice 2002/32/ES). | Záměrně nepřidávat příměsi sojových destilátů. |  |
| Dioxiny z bělicích hlinek | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Bělicí hlinka je potenciálním zdrojem kontaminace dioxiny během rafinace oleje. Nicméně dávka bělicí hlinky použité během rafinace je pouze 1-3%. | Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje*, který uvádí jako horní hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). | Nákup čerstvé bělicí hlinky od dodavatelů, kteří splňují specifikace FEDIOLu uvedené v Kodexu správné praxe FEDIOLu v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje. |  |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | střední | střední | 3 | PRP | Pravidelné monitorování reziduí pesticidů na slunečnicových semenech ukazuje, že hladiny reziduí zůstávají v zákonných mezích. Nicméně posklizňové používání pesticidů je kritické, protože to může vést k nerespektování MRL u slunečnicových semen a vedlejších produktů rafinace. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. | V případě, že rezidua pesticidů přesahují limit, je nutné provést hodnocení bezpečnosti krmiva. |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém slunečnicovém oleji je však velmi nízká, ale při rafinaci se budou koncentrovat do destilátů. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. | Neodpovídající produkt by neměl být použit pro krmiva. |  |

* http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů ze slunečnicového šrotu a oleje

|  | 4.3 | Chemická rafinace: výroba slunečnicových (solí) mastných kyselin bez destilátů |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | střední | střední | 3 | PRP | Pravidelné monitorování reziduí pesticidů na slunečnicových semenech ukazuje, že hladiny reziduí zůstávají v zákonných mezích. Nicméně posklizňové používání pesticidů je kritické, protože to může vést k nerespektování MRL u slunečnicových semen a vedlejších produktů rafinace. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. | V případě, že rezidua pesticidů přesahují limit, je nutné provést hodnocení bezpečnosti krmiva. |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | velmi nízká | vysoká | 2 |  | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém slunečnicovém oleji je však velmi nízká. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. | . |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů ze slunečnicového šrotu a oleje

|  | 4.4 | Chemická rafinace: výroba slunečnicových destilátů |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Obecné | C | střední | vysoká | 4 | CCP |  | Produkty určené ke krmení zvířat, které obsahují nežádoucí látku v množství přesahujícím zákonný limit, nesmějí být za účelem rozředění míšeny se stejným či jiným produktem určeným ke krmení zvířat (směrnice 2002/32/ES). | Podle FEDIOLu nesmí být destiláty z chemické rafinace použity pro krmné účely. Výrobky z tuků získané z dávkových procesů rafinace kombinujících fyzikální a chemickou rafinaci v tomtéž zařízení lze použít pro krmné účely pod podmínkou, že na základě analytické zkoušky se prokáže dodržení limitů pro dioxiny a rezidua pesticidů. |  |
| Dioxiny z bělicích hlinek | C | střední | vysoká | 4 | CCP | Bělicí hlinka je potenciálním zdrojem kontaminace dioxiny během rafinace oleje. Při chemické rafinaci se dioxiny koncentrují do destilátů. | Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje*, který uvádí jako horní hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). | Nákup čerstvé bělicí hlinky od dodavatelů, kteří splňují specifikace FEDIOLu uvedené v Kodexu správné praxe FEDIOLu v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje. Podle FEDIOLu nesmí být destiláty z chemické rafinace použity pro krmné účely. |  |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | střední | střední | 3 | PRP | Pravidelné monitorování reziduí pesticidů na slunečnicových semenech ukazuje, že hladiny reziduí zůstávají v zákonných mezích. Nicméně při chemické rafinaci se dioxiny koncentrují do destilátů. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. | Viz výše pod položkou „Obecné“. |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | střední | vysoká | 4 | CCP | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém slunečnicovém oleji je však velmi nízká, ale při rafinaci se budou koncentrovat do destilátů. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. | Viz výše pod položkou „Obecné“. Podle FEDIOLu nesmí být destiláty z chemické rafinace použity pro krmné účely. |  |

* http://www.fediol.be/5/index2.phpHodnocení rizik řetězce produktů ze slunečnicového šrotu a oleje

|  | A. | Skladování a přeprava olejnatých semen a šrotu z olejnatých semen |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Toxiny z látek pro hubení škůdců | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Otrávené zrní z otevřených boxů by mohlo skončit v potravinovém řetězci. |  | Je nutné použít takový program kontroly škůdců, který je vhodný pro použití v potravinovém řetězci. |  |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | střední | střední | 3 | PRP | Posklizňové používání pesticidů na olejnatá semena je kritické kvůli tomu, že čas na odbourání pesticidů je pak velmi omezen. Země vyvážející olejnatá semena pracují s pozitivními seznamy pro používání pesticidů, které v případě některých látek mohou být v rozporu v rozporu s evropskými předpisy, zejména v případě měkkých semen, například slunečnice. | Nařízení 396/2005 zakazuje uvádět do oběhu komodity, které nejsou v souladu s MRL stanovenými v příloze tohoto nařízení. | Přepravní a skladovací firmy musí pesticidy používat správným způsobem a vést o tom záznamy. V opačném případě musí ověřit, že úrovně reziduí pesticidů používaných při přepravě a skladování odpovídají předpisům EU. |  |
| Kontaminace předchozím nákladem při přepravě zemědělským vozem, nákladním automobilem nebo říčním plavidlem či zaoceánskou lodí | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Přeprava olejnatých semen a šrotů z nich většinou neprobíhá v dopravních prostředcích určených výlučně pro přepravu potravin či krmiv. |  | Přepravní firmy musí zemědělské vozy, nákladní automobily, říční plavidla a zaoceánské lodě před nakládkou čistit. Kontrola čistoty před nakládkou. |  |
| Kontaminace předchozím nákladem během skladování | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Olejnatá semena a šrot z nich mohou být kontaminovány mykotoxinem obsaženým v předchozích nákladech. |  | Skladovací společnosti musejí prostory před použitím vyčistit a následně jejich čistotu zkontrolovat. |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů ze slunečnicového šrotu a oleje

|  | B. | Přeprava tropických a rostlinných olejů a odvozených výrobků určených pro krmení dle norem EU pro přepravu potravin |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace předchozím nákladem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny, železniční cisterny a říční plavidla | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Vyhrazeno pro dopravu olejů. | Z Nařízení ES č. 852/2004 vyplývá, že přeprava tekutých potravin musí probíhat silničními a železničními cisternami a říčními plavidly, které jsou pro takové účely vyhrazeny. Kodex správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách* vydaný FEDIOLem. | Zkontrolujte předchozí náklady pomocí praktické příručky FEDIOL a předchozí náklad(y), pokud jde o dopravní prostředky a vnitřní povrch nádrže. |  |
| - Pobřežní cisternové lodě | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V případě pobřežních cisternových lodí převážejících oleje a tuky při krátkých námořních plavbách v EU, se jako absolutní minimum stanoví podmínka, aby bezprostředním předchozím nákladem byl produkt, který je buď potravinou, nebo se jedná o výrobek uvedený na seznamu látek, které jsou přijatelné jako bezprostřední předchozí náklad, vydaný EU ve Směrnici 96/3/ES. | Kodex správné praxe pro hromadnou přepravu olejů a tuků do nebo v rámci Evropské unie* vydaný FEDIOLem. | Zkontrolujte předchozí náklady pomocí praktické příručky FEDIOL a předchozí náklad(y), pokud jde o dopravní prostředky a vnitřní povrch nádrže. |  |
| Kontaminace čisticími prostředky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny, železniční cisterny a říční plavidla | C | nízká | střední | 2 |  | Zvýšené riziko u čistících stanic, které na jednom místě čistí nádrže na krmiva a chemické nádrže. | Kodex správné praxe pro hromadnou přepravu olejů a tuků do nebo v rámci Evropské unie* vydaný FEDIOLem. | Začlenit bezpečnostní opatření, která pomohou zabránit kontaminaci přepravních nádrží určených pro potraviny a krmiva a jejich vybavení parou, vodou a čisticími prostředky používanými při čištění nepotravinářských přepravních nádrží. | Kodex správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách obsahuje správnou praxi pro čištění nádrží. |
| - Pobřežní cisternové lodě | C | nízká | střední | 2 |  | Zvýšené riziko v případě, že pobřežní plavidlo není určeno výlučně pro přepravu krmiv nebo potravin. |  | Vybrané čisticí stanice musejí mít zaveden systém HACCP. Před nakládkou požadovat podepsaný certifikát o čištění. |  |

* http://www.fediol.be/5/index2.phpHodnocení rizik řetězce produktů ze slunečnicového šrotu a oleje

|  | B. | Přeprava tropických a rostlinných olejů a odvozených výrobků určených pro krmení dle norem EU pro přepravu potravin (pokračování) |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kapaliny systémů ohřevu nebo chlazení unikající ze zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny | C | nízká | malá | 1 |  | Používají se nerezové cisterny, které jsou vyhřívány chladící vodou z motoru systémem dvojitých stěn (nikoli spirálami). | Kodex správné praxe pro hromadnou přepravu olejů a tuků do nebo v rámci Evropské unie* vydaný FEDIOLem. |  |  |
| - Železniční cisterny, cisternové nákladní lodě a pobřežní cisternové lodě | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V systémech ohřevu mohou být používány toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně nízkým teplotám ohřevu, které se během přepravy používají, je možnost úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. |  | Vinutá potrubí v železničních cisternách musejí být z nerezové oceli (FEDIOL). Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí přepravce oleje zajistit dokumentaci o možných čistých ztrátách a provést analýzu, bude-li to bude nutné. |  |
| Příměsi | P | nízká | vysoká | 3 | PRP |  |  | Plán jakosti by měl obsahovat požadavek na nakládku silničních cisternových vozidel rafinovanými oleji pod střechou. |  |
| Falšování | C/P/B | nízká | vysoká | 3 | PRP | Znehodnocení může způsobit škody. |  | Uplatnit minimální závazné požadavky Kodexu správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách* vydaného FEDIOLem. |  |

* http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů ze slunečnicového šrotu a oleje

|  | C. | Přeprava tropických a rostlinných olejů a odvozených výrobků a vedlejších produktů určených pro krmení neodpovídající normám EU pro přepravu potravin |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace předchozím nákladem | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Silniční cisternová vozidla a říční plavidla mohly být použity pro jiné produkty neslučitelné s potravinami nebo krmivy, například pro petrochemické produkty. |  | Silniční cisternová vozidla a říční plavidla, které nejsou určeny výlučně pro přepravu potravin nebo krmiv, musejí projít schváleným procesem čištění. |  |
| Kontaminace čisticími prostředky | C | střední | střední | 3 | PRP | Zvýšené riziko u čistících stanic, které na jednom místě čistí nádrže na krmiva a chemické nádrže. |  | Je nutné používat čisticí prostředky krmivářské nebo potravinářské kvality. | Kodex správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách obsahuje správnou praxi pro čištění nádrží. |
| Kapaliny systémů ohřevu nebo chlazení unikající z vadných zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny | C | nízká | malá | 1 |  | Silniční cisterny využívající pro přenos tepla vinutá potrubí jsou zakázány. Nádrže jsou vyhřívány chladicí vodou z motoru systémem dvojitých stěn. |  |  |  |
| - Říční plavidla | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V systémech ohřevu mohou být používány toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně nízkým teplotám ohřevu, které se během přepravy používají, je možnost úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. |  | Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí přepravce oleje zajistit dokumentaci o možných čistých ztrátách a provést analýzu, bude-li to bude nutné. | Doporučuje se použít ohřev horkou vodou nebo párou. |
| Příměsi | P | nízká | střední | 2 |  |  |  |  |  |
| Falšování minerálním olejem |  | nízká | vysoká | 3 | PRP | Falšování minerálními oleji je u přepravy olejů v zemích původu stále ještě problém. Od října 1999 se provádějí intenzivnější kontroly a pravděpodobnost falšování se tudíž snížila. |  | Zabránit falšování. |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů ze slunečnicového šrotu a oleje

|  | D. | Skladování |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace kvůli nedostatečnému oddělení (kontaminace z předchozích nákladů, použitím nesprávných spojů) | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Toto riziko v souvislosti s klasifikací se vztahuje na terminály, kde se skladují jak chemické látky, tak i rostlinné oleje. Menší riziko je v případě, že terminál v souvislosti se skladováním rostlinných olejů uplatňuje seznam přijatelných předchozích nákladů během námořní přepravy vydaný EU. Nejmenší riziko je v případě, že se rostlinné oleje skladují v nádržích, které jsou určeny výlučně k uchovávání potravin. | Terminály v EU, které skladují oleje a tuky pro potravinářské aplikace, jsou povinny uplatňovat HACCP (nařízení ES č. 852/2004) | Skladovací společnosti musí přinejmenším dodržovat předpisy EU týkající se předchozích nákladů, které byly stanoveny pro námořní dopravu ve směrnici 96/3/ES. |  |
| Kontaminace čisticími prostředky | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Toto riziko v souvislosti s klasifikací se vztahuje na terminály, kde se skladují jak chemické látky, tak i rostlinné oleje. Tyto terminály se mohou zdráhat používat čisticí prostředky, které jsou vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. U těch terminálů v EU, které uplatňují HACCP a které rostlinné oleje a chemikálie skladují oddělené, je pravděpodobnost použití nesprávných čisticích prostředků velmi nízká. |  | Čisticí prostředky musejí být vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. |  |
| Kapaliny systémů ohřevu unikající z vadného zařízení | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V systémech ohřevu mohou být používány toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně nízkým teplotám ohřevu, které se během skladování používají, je možnost úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. |  | Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí skladovací firma v případě potřeby zajistit dokumentaci o čistých ztrátách a provést analýzu. | Doporučuje se používání ohřevu vodou nebo párou. |

Hodnocení rizik řetězce produktů ze slunečnicového šrotu a oleje

|  | E. | Doprava zaoceánskými loděmi |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace při přepravě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kontaminace předchozími náklady, které se vyskytují v nádržích nebo potrubí | C | střední | střední | 3 | PRP | V případě zaoceánských cisternových lodí převážejících jedlé oleje a tuky do EU, se jako absolutní minimum stanoví podmínka, aby bezprostředním předchozím nákladem byl produkt, který je buď potravinou, nebo se jedná o výrobek uvedený na seznamu látek, které jsou přijatelné jako bezprostřední předchozí náklad, vydaný EU ve Směrnici 96/3/ES. | Směrnice 96/3/ES (odchylně od nařízení ES č. 852/2004) stanoví, že předchozí náklady musejí být zkontrolovány. Smlouvy FOSFA ukládají prodejci povinnost informovat kupujícího, jaké tři předchozí náklady byly převáženy v rámci námořní přepravy olejů a tuků. Kodex správné praxe pro hromadnou přepravu olejů a tuků do nebo v rámci Evropské unie* vydaný FEDIOLem. EU nereguluje námořní dopravu olejů a tuků pro účely krmení. | FOSFA uznává jako nutnost, aby dozorci nákladu před nakládkou zkontrolovali, zda jsou nádrže dostatečně vyčištěné. FOSFA uznává jako nutnost, aby dozorci nákladu před vykládkou zkontrolovali lodní deník a přesvědčili se o dodržení seznamu předchozích nákladů. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pro potřeby nakládky a vykládky je nutno použít potrubí určená pro daný účel. |  |
| - Kontaminace čisticími prostředky | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Námořní přepravní společnosti se obvykle drží správné praxe. |  | Zkontrolujte lodní deník. |  |
| Kapaliny systémů ohřevu (THF) unikající ze zařízení | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V systémech ohřevu mohou být používány toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně nízkým teplotám ohřevu, které se během přepravy používají, je možnost úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. |  | Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí přepravce oleje zajistit dokumentaci o možných čistých ztrátách a provést analýzu, bude-li to bude nutné. | Doporučuje se používání ohřevu vodou nebo párou. |
| Hydraulické oleje z přenosných čerpadel | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Hydraulické oleje z přenosných čerpadel mohou být toxické. |  | Používání přenosných čerpadel s jasným oddělením hydraulického motoru od čerpadla. Pokud to tak není, musí být použity hydraulické oleje potravinářské kvality. | U hydraulických motorů, které jsou přímo spojeny s čerpadlem, existuje v případě selhání těsnění možnost nežádoucího úniku hydraulického oleje do rostlinného oleje. |

* http://www.fediol.be/5/index2.php

Vývojový diagram výrobního řetězce produktů z palmového a palmojádrového oleje

pro krmivářské aplikace v EU

KRMIVO

Hodnocení rizik řetězce produktů z palmového a palmojádrového a oleje

|  | 1. | Pěstování palmových plodů * |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST* | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C |  |  |  |  | Země vyvážející palmový olej (Indonésie, Malajsie a další), pracují s pozitivními seznamy pro využívání pesticidů během pěstování, které u některých látek mohou být v rozporu s evropskými předpisy pro rezidua pesticidů. Až dosud nebyla v palmovém či palmojádrovém oleji žádná rezidua pesticidů prokázána. | Nařízení ES 396/2005 zakazuje uvádět do oběhu komodity, které nejsou v souladu s MRL stanovenými v přílohách. |  |  |

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v oddíle d) Analýza rizik, odstavec 2.3.

Hodnocení rizik řetězce produktů z palmového a palmojádrového a oleje

|  | 2. | Výroba surového oleje* |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Chemikálie pro ohřívače | C |  |  |  |  | Zvýšené riziko v případě závodů, kde nejsou zavedeny správné výrobní postupy. |  |  | Pára (využívající chemikálie pro ohřívače), která přímo přichází do styku s produktem, musí být vhodná pro použití v potravinářském průmyslu. |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C |  |  |  |  | Až dosud nebyla v palmovém či palmojádrovém oleji žádná rezidua pesticidů prokázána. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost potravin. |  |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C |  |  |  |  | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém palmovém nebo palmojádrovém oleji je však velmi nízká. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. |  |  |
| Recyklace kontaminovaných tuků z lapačů tuku v odpadní vodě. | C |  |  |  |  | Odpadní voda může být chemicky kontaminována. |  |  | Tuk z lapačů tuku v odpadní vodě se nesmí recyklovat pro potravinářské aplikace. |
| Hydraulický olej nebo maziva ze zařízení | C |  |  |  |  | Hydraulické oleje a maziva mohou obsahovat toxické sloučeniny. |  |  | Program nezbytných předpokladů by měl zajistit, že nedojde ke kontaminaci výrobku nepotravinářskými hydraulickými oleji nebo mazivy a že riziko kontaminace produktu je u hydraulických olejů a maziv určených pro potravinářské účely minimální. Program nezbytných předpokladů by mohl zahrnovat zaznamenávání použitých množství. Nizozemský limit SVP pro C (10-40) v olejích je 400 mg/kg. |
| Příměsi | P |  |  |  |  | Mohou zde být příměsi. |  |  | Měl by být zaveden systém pro odstraňování cizorodého materiálu. |

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v oddíle d) Analýza rizik, odstavec 2.3.

Hodnocení rizik řetězce produktů z palmového a palmojádrového a oleje

|  | 3. | Rafinace |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Hydraulické oleje nebo maziva ze zařízení | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Hydraulické oleje a maziva mohou obsahovat toxické sloučeniny. |  | Program nezbytných předpokladů by měl zajistit, že nedojde ke kontaminaci výrobku nepotravinářskými hydraulickými oleji nebo mazivy a že riziko kontaminace produktu je u hydraulických olejů a maziv určených pro potravinářské účely minimální. Program nezbytných předpokladů by mohl zahrnovat zaznamenávání použitých množství. | Nizozemský standard SVP omezuje obsah C (10-40) v olejích a tucích na 400 mg/kg a v mastných kyselinách (/destilátech) na 3000 mg/kg. Nicméně v případě surového palmového oleje, který je přímo používán pro krmivářské účely (bez rafinace), nizozemský standard SVP omezuje obsah uhlovodíků (C10-C24) vypočtený jako u plynového oleje na 25 mg/kg. |
| Čisticí prostředky a chemikálie do ohřívačů | C | střední | střední | 3 | PRP | Do kontaktu s produktem mohou přijít čisticí prostředky a pára (s využitím chemikálií pro ohřívače). |  | Čisticí prostředky používané při výrobě by měly být spláchnuty. Čisticí prostředky a chemikálie do ohřívačů musí být vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. |  |
| Jakost vody | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Voda se používá v procesu rafinace. |  | Použít pitnou vodu. |  |
| Činidla (alkalický roztok, kyseliny) | C | střední | střední | 3 | PRP | Činidla přicházejí do kontaktu s výrobkem. |  | Činidla, která přímo přicházejí do styku s olejem, musí mít potravinářskou kvalitu nebo musí být určena pro použití v potravinách. |  |
| Cizorodé látky | P | střední | střední | 3 | PRP | Mohou být přítomny cizorodé látky. |  | Filtrovat před plněním. |  |
| Kapaliny systémů ohřevu (THF) unikající ze zařízení | C | střední | vysoká | 4 | CCP | THF mohou používat i nečlenové FEDIOLu. | Podle Kodexu správné praxe v oblasti zahřívání jedlých olejů v průběhu zpracování* vydaného FEDIOLem použití THF není dovoleno. | Použít ohřev horkou vodou nebo párou. V opačném případě by mělo být zavedeno kontrolní opatření, které zajistí, že nedojde ke kontaminaci výrobku kapalinou systémů ohřevu. |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů z palmového a palmojádrového a oleje

|  | 3.1 | Výroba rafinovaného palmového a palmojádrového oleje |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Dioxiny z bělicích hlinek | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Bělicí hlinka je potenciálním zdrojem kontaminace dioxiny během rafinace oleje. Nicméně dávka bělicí hlinky použité během rafinace je pouze 1-3%. | Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje*, který uvádí jako horní hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). | Nákup čerstvé bělicí hlinky od dodavatelů, kteří splňují specifikace FEDIOLu uvedené v Kodexu správné praxe FEDIOLu v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje. |  |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | nízká | střední | 2 |  | Až dosud nebyla v palmovém či palmojádrovém oleji žádná rezidua pesticidů prokázána. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. |  |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | velmi nízká | vysoká | 2 |  | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém palmovém nebo palmojádrovém oleji je však velmi nízká. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. |  |  |
| Mikrobiologická kontaminace | B | nízká | střední | 2 |  | Obsah vlhkosti (tj. vodní aktivity) v rafinovaných olejích je pro růst bakterií příliš nízká. |  |  |  |

*http://www.fediol.be/5/index2.phpHodnocení rizik řetězce produktů z palmového a palmojádrového a oleje

|  | 3.2 | Fyzikální rafinace: výroba destilátů palmových a palmojádrových mastných kyselin |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Obecné | C | nízká | vysoká | 3 | PRP |  | Produkty určené ke krmení zvířat, které obsahují nežádoucí látku v množství přesahujícím zákonný limit, nesmějí být za účelem rozředění míšeny se stejným či jiným produktem určeným ke krmení zvířat (směrnice 2002/32/ES). | Záměrně nepřidávat příměsi sojových destilátů. |  |
| Dioxiny z bělicích hlinek | C | střední | vysoká | 4 | CCP | Potenciální zdroj kontaminace dioxiny je jejich výskyt v životní prostředí a bělicí hlince. Tento dioxin se může v průběhu fyzikální rafinace může přemístit do destilátů mastných kyselin. | Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje*, který uvádí jako horní hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). | Toto riziko je možno zvládnout následujícím způsobem: - nuceným uvolněním šarže nebo - ošetřením aktivním uhlím s cílem odfiltrovat dioxin. Nákup čerstvé bělicí hlinky od dodavatelů, kteří splňují specifikace FEDIOLu uvedené v Kodexu správné praxe FEDIOLu v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje. |  |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | nízká | střední | 2 |  | Až dosud nebyla v palmovém či palmojádrovém oleji žádná rezidua pesticidů prokázána. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. |  |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém řepkovém oleji je však velmi nízká. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. | Neodpovídající produkt by neměl být použit pro krmiva. |  |

*http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů z palmového a palmojádrového a oleje

|  | 3.3 | Chemická rafinace: Výroba palmových a palmojádrových (solí) mastných kyselin (bez destilátu) |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | nízká | střední | 2 |  | Až dosud nebyla v palmovém či palmojádrovém oleji žádná rezidua pesticidů prokázána. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. |  |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | velmi nízká | vysoká | 2 |  | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém palmovém nebo palmojádrovém oleji je však velmi nízká. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. |  |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů z palmového a palmojádrového a oleje

|  | 3.4 | Chemická rafinace: výroba destilátů palmových a palmojádrových mastných kyselin |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Obecné | C | střední | vysoká | 4 | CCP |  | Produkty určené ke krmení zvířat, které obsahují nežádoucí látku v množství přesahujícím zákonný limit, nesmějí být za účelem rozředění míšeny se stejným či jiným produktem určeným ke krmení zvířat (směrnice 2002/32/ES). | Podle FEDIOLu nesmí být destiláty z chemické rafinace použity pro krmné účely. Výrobky z tuků získané z dávkových procesů rafinace kombinujících fyzikální a chemickou rafinaci v tomtéž zařízení lze použít pro krmné účely pod podmínkou, že na základě analytické zkoušky se prokáže dodržení limitů pro dioxiny a rezidua pesticidů. |  |
| Dioxiny z bělicích hlinek | C | střední | vysoká | 4 | CCP | Bělicí hlinka je potenciálním zdrojem kontaminace dioxiny během rafinace oleje. Při chemické rafinaci se dioxiny koncentrují do destilátů. | Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje*, který uvádí jako horní hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). | Nákup čerstvé bělicí hlinky od dodavatelů, kteří splňují specifikace FEDIOLu uvedené v Kodexu správné praxe FEDIOLu v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje. Podle FEDIOLu nesmí být destiláty z chemické rafinace použity pro krmné účely. |  |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | nízká | střední | 3 |  | Až dosud nebyla v palmovém či palmojádrovém oleji žádná rezidua pesticidů prokázána. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. | Viz výše pod položkou „Obecné“. |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | střední | vysoká | 4 | CCP | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém palmovém nebo palmojádrovém oleji je však velmi nízká, ale při rafinaci se budou koncentrovat do destilátů. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. | Viz výše pod položkou „Obecné“. Podle FEDIOLu nesmí být destiláty z chemické rafinace použity pro krmné účely. |  |

*http://www.fediol.be/5/index2.phpHodnocení rizik řetězce produktů z palmového a palmojádrového a oleje

|  | 4. | Štěpení surového a rafinovaného oleje vodou, teplem a tlakem a následná frakční destilace k výrobě čistých mastných kyselin* |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Dioxiny z bělicích hlinek | C |  |  |  |  | Bělicí hlinka je potenciálním zdrojem kontaminace dioxiny během rafinace oleje. Nicméně dávka bělicí hlinky použité během rafinace je pouze 1-3%. | Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje**, který uvádí jako horní hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). |  | Neodpovídající produkt by neměl být použit pro krmiva. |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C |  |  |  |  | Až dosud nebyla v palmovém či palmojádrovém oleji žádná rezidua pesticidů prokázána. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. |  |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C |  |  |  |  | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém palmovém nebo palmojádrovém oleji je však velmi nízká. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. |  |  |
| Kontaminovaná voda | B |  |  |  |  | Voda se používá v procesu štěpení. |  |  |  |

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v oddíle d) Analýza rizik, odstavec 2.3.

**http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů z palmového a palmojádrového a oleje

|  | A. | Přeprava trsů plodů a palmových jader do lisovny oleje a skladování palmových jader* |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Příměsi | P |  |  |  |  | Mohou se vyskytnout příměsi, například kamínky ze znečištěných nákladních vozů a úlomky skla, mrtví hlodavci a listy stromů. |  |  | Nákladový prostor přepravních vozidel musí být před naložením trsů ovoce zbaven zbytků předchozích nákladů. |

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v oddíle d) Analýza rizik, odstavec 2.3.

Hodnocení rizik řetězce produktů z palmového a palmojádrového a oleje

|  | B. | Přeprava tropických a rostlinných olejů a odvozených výrobků určených pro krmení dle norem EU pro přepravu potravin |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace předchozím nákladem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny, železniční cisterny a říční plavidla | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Vyhrazeno pro dopravu olejů. | Z Nařízení ES č. 852/2004 vyplývá, že přeprava tekutých potravin musí probíhat silničními a železničními cisternami a říčními plavidly, které jsou pro takové účely vyhrazeny. Kodex správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách* vydaný FEDIOLem. | Zkontrolujte předchozí náklady pomocí praktické příručky FEDIOL a předchozí náklad(y), pokud jde o dopravní prostředky a vnitřní povrch nádrže. |  |
| - Pobřežní cisternové lodě | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V případě pobřežních cisternových lodí převážejících oleje a tuky při krátkých námořních plavbách v EU, se jako absolutní minimum stanoví podmínka, aby bezprostředním předchozím nákladem byl produkt, který je buď potravinou, nebo se jedná o výrobek uvedený na seznamu látek, které jsou přijatelné jako bezprostřední předchozí náklad, vydaný EU ve Směrnici 96/3/ES. | Kodex správné praxe pro hromadnou přepravu olejů a tuků do nebo v rámci Evropské unie* vydaný FEDIOLem. | Zkontrolujte předchozí náklady pomocí praktické příručky FEDIOL a předchozí náklad(y), pokud jde o dopravní prostředky a vnitřní povrch nádrže. |  |
| Kontaminace čisticími prostředky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny, železniční cisterny a říční plavidla | C | nízká | střední | 2 |  | Zvýšené riziko u čistících stanic, které na jednom místě čistí nádrže na krmiva a chemické nádrže. | Kodex správné praxe pro hromadnou přepravu olejů a tuků do nebo v rámci Evropské unie* vydaný FEDIOLem. | Začlenit bezpečnostní opatření, která pomohou zabránit kontaminaci přepravních nádrží určených pro potraviny a krmiva a jejich vybavení parou, vodou a čisticími prostředky používanými při čištění nepotravinářských přepravních nádrží. | Kodex správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách obsahuje správnou praxi pro čištění nádrží. |
| - Pobřežní cisternové lodě | C | nízká | střední | 2 |  | Zvýšené riziko v případě, že pobřežní plavidlo není určeno výlučně pro přepravu krmiv nebo potravin. |  | Vybrané čisticí stanice musejí mít zaveden systém HACCP. Před nakládkou požadovat podepsaný certifikát o čištění. |  |

* http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů z palmového a palmojádrového a oleje

|  | B. | Přeprava tropických a rostlinných olejů a odvozených výrobků určených pro krmení dle norem EU pro přepravu potravin (pokračování) |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kapaliny systémů ohřevu nebo chlazení unikající ze zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny | C | nízká | malá | 1 |  | Používají se nerezové cisterny, které jsou vyhřívány chladící vodou z motoru systémem dvojitých stěn (nikoli spirálami). | Kodex správné praxe pro hromadnou přepravu olejů a tuků do nebo v rámci Evropské unie* vydaný FEDIOLem. |  |  |
| - Železniční cisterny, cisternové nákladní lodě a pobřežní cisternové lodě | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V systémech ohřevu mohou být používány toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně nízkým teplotám ohřevu, které se během přepravy používají, je možnost úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. |  | Vinutá potrubí v železničních cisternách musejí být z nerezové oceli (FEDIOL). Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí přepravce oleje zajistit dokumentaci o možných čistých ztrátách a provést analýzu, bude-li to bude nutné. |  |
| Příměsi | P | nízká | vysoká | 3 | PRP |  |  | Plán jakosti by měl obsahovat požadavek na nakládku silničních cisternových vozidel rafinovanými oleji pod střechou. |  |
| Falšování | C/P/B | nízká | vysoká | 3 | PRP | Znehodnocení může způsobit škody. |  | Uplatnit minimální závazné požadavky Kodexu správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách* vydaného FEDIOLem. |  |

* http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů z palmového a palmojádrového a oleje

|  | C. | Přeprava tropických a rostlinných olejů a odvozených výrobků a vedlejších produktů určených pro krmení neodpovídající normám EU pro přepravu potravin |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace předchozím nákladem | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Silniční cisternová vozidla a říční plavidla mohly být použity pro jiné produkty neslučitelné s potravinami nebo krmivy, například pro petrochemické produkty. |  | Silniční cisternová vozidla a říční plavidla, které nejsou určeny výlučně pro přepravu potravin nebo krmiv, musejí projít schváleným procesem čištění. |  |
| Kontaminace čisticími prostředky | C | střední | střední | 3 | PRP | Zvýšené riziko u čistících stanic, které na jednom místě čistí nádrže na krmiva a chemické nádrže. |  | Je nutné používat čisticí prostředky krmivářské nebo potravinářské kvality. | Kodex správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách obsahuje správnou praxi pro čištění nádrží. |
| Kapaliny systémů ohřevu nebo chlazení unikající z vadných zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny | C | nízká | malá | 1 |  | Silniční cisterny využívající pro přenos tepla vinutá potrubí jsou zakázány. Nádrže jsou vyhřívány chladicí vodou z motoru systémem dvojitých stěn. |  |  |  |
| - Říční plavidla | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V systémech ohřevu mohou být používány toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně nízkým teplotám ohřevu, které se během přepravy používají, je možnost úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. |  | Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí přepravce oleje zajistit dokumentaci o možných čistých ztrátách a provést analýzu, bude-li to bude nutné. | Doporučuje se použít ohřev horkou vodou nebo párou. |
| Příměsi | P | nízká | střední | 2 |  |  |  |  |  |
| Falšování minerálním olejem |  | nízká | vysoká | 3 | PRP | Falšování minerálními oleji je u přepravy olejů v zemích původu stále ještě problém. Od října 1999 se provádějí intenzivnější kontroly a pravděpodobnost falšování se tudíž snížila. |  | Zabránit falšování. |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů z palmového a palmojádrového a oleje

|  | D. | Skladování |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace kvůli nedostatečnému oddělení (kontaminace z předchozích nákladů, použitím nesprávných spojů) | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Toto riziko v souvislosti s klasifikací se vztahuje na terminály, kde se skladují jak chemické látky, tak i rostlinné oleje. Menší riziko je v případě, že terminál v souvislosti se skladováním rostlinných olejů uplatňuje seznam přijatelných předchozích nákladů během námořní přepravy vydaný EU. Nejmenší riziko je v případě, že se rostlinné oleje skladují v nádržích, které jsou určeny výlučně k uchovávání potravin. | Terminály v EU, které skladují oleje a tuky pro potravinářské aplikace, jsou povinny uplatňovat HACCP (nařízení ES č. 852/2004) | Skladovací společnosti musí přinejmenším dodržovat předpisy EU týkající se předchozích nákladů, které byly stanoveny pro námořní dopravu ve směrnici 96/3/ES. |  |
| Kontaminace čisticími prostředky | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Toto riziko v souvislosti s klasifikací se vztahuje na terminály, kde se skladují jak chemické látky, tak i rostlinné oleje. Tyto terminály se mohou zdráhat používat čisticí prostředky, které jsou vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. U těch terminálů v EU, které uplatňují HACCP a které rostlinné oleje a chemikálie skladují oddělené, je pravděpodobnost použití nesprávných čisticích prostředků velmi nízká. |  | Čisticí prostředky musejí být vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. |  |
| Kapaliny systémů ohřevu unikající z vadného zařízení | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V systémech ohřevu mohou být používány toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně nízkým teplotám ohřevu, které se během skladování používají, je možnost úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. |  | Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí skladovací firma v případě potřeby zajistit dokumentaci o čistých ztrátách a provést analýzu. | Doporučuje se používání ohřevu vodou nebo párou. |

Hodnocení rizik řetězce produktů z palmového a palmojádrového a oleje

|  | E. | Doprava zaoceánskými loděmi |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace při přepravě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kontaminace předchozími náklady, které se vyskytují v nádržích nebo potrubí | C | střední | střední | 3 | PRP | V případě zaoceánských cisternových lodí převážejících jedlé oleje a tuky do EU, se jako absolutní minimum stanoví podmínka, aby bezprostředním předchozím nákladem byl produkt, který je buď potravinou, nebo se jedná o výrobek uvedený na seznamu látek, které jsou přijatelné jako bezprostřední předchozí náklad, vydaný EU ve Směrnici 96/3/ES. | Směrnice 96/3/ES (odchylně od nařízení ES č. 852/2004) stanoví, že předchozí náklady musejí být zkontrolovány. Smlouvy FOSFA ukládají prodejci povinnost informovat kupujícího, jaké tři předchozí náklady byly převáženy v rámci námořní přepravy olejů a tuků. Kodex správné praxe pro hromadnou přepravu olejů a tuků do nebo v rámci Evropské unie* vydaný FEDIOLem. EU nereguluje námořní dopravu olejů a tuků pro účely krmení. | FOSFA uznává jako nutnost, aby dozorci nákladu před nakládkou zkontrolovali, zda jsou nádrže dostatečně vyčištěné. FOSFA uznává jako nutnost, aby dozorci nákladu před vykládkou zkontrolovali lodní deník a přesvědčili se o dodržení seznamu předchozích nákladů. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pro potřeby nakládky a vykládky je nutno použít potrubí určená pro daný účel. |  |
| - Kontaminace čisticími prostředky | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Námořní přepravní společnosti se obvykle drží správné praxe. |  | Zkontrolujte lodní deník. |  |
| Kapaliny systémů ohřevu (THF) unikající ze zařízení | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V systémech ohřevu mohou být používány toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně nízkým teplotám ohřevu, které se během přepravy používají, je možnost úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. |  | Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí přepravce oleje zajistit dokumentaci o možných čistých ztrátách a provést analýzu, bude-li to bude nutné. | Doporučuje se používání ohřevu vodou nebo párou. |
| Hydraulické oleje z přenosných čerpadel | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Hydraulické oleje z přenosných čerpadel mohou být toxické. |  | Používání přenosných čerpadel s jasným oddělením hydraulického motoru od čerpadla. Pokud to tak není, musí být použity hydraulické oleje potravinářské kvality. | U hydraulických motorů, které jsou přímo spojeny s čerpadlem, existuje v případě selhání těsnění možnost nežádoucího úniku hydraulického oleje do rostlinného oleje. |

* http://www.fediol.be/5/index2.php

Vývojový diagram výrobního řetězce olejnatých produktů z kokosu

pro krmivářské aplikace v EU

KRMIVO

Hodnocení rizik řetězce produktů z kokosového oleje

|  | 1. | Pěstování kokosových ořechů* |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C |  |  |  |  | Země vyvážející kokosový olej (Filipíny, Indonésie a další) pracují s pozitivními seznamy pro využívání pesticidů během pěstování, které u některých látek mohou být v rozporu s evropskými předpisy pro rezidua pesticidů. Až dosud nebyla v kokosovém oleji žádná rezidua pesticidů prokázána. | Nařízení ES č. 396/2005 zakazuje uvádět do oběhu komodity, které nejsou v souladu s MRL stanovenými v přílohách. |  |  |

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v oddíle d) Analýza rizik, odstavec 2.3.

Hodnocení rizik řetězce produktů z kokosového oleje

|  | 2. | Sušení kopry v primární výrobě* |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminanty vzniklé při sušení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PAU | C |  |  |  |  | Na plantážích se kopra suší na otevřeném ohni, což je pro kopru zdroj kontaminace polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU). |  |  | Kontaminaci látkami PAU lze zabránit jejím sušením na slunci nebo nepřímo pomocí výměníků tepla (aby nedošlo ke kontaminaci kopry odpadními plyny). JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives - Společný výbor expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva), doporučuje nahradit přímé sušení nepřímým sušením. V případě přímého zahřívání doporučují správné výrobní praxe pro proces uzení nepoužívat pro přímé sušení jako palivo odpadní produkty, a také použít tvrdé dřevo místo měkkého. Měla by být kontrolována teplota a čas, aby se zabránilo tvorbě PAU. Zařízení musí být udržováno čisté a musí procházet řádnou údržbou. |
| - dioxin | C |  |  |  |  | Na plantážích se kopra suší na otevřeném ohni, což je pro kopru zdroj kontaminace dioxinem. | Kodex správné praxe pro prevenci a redukci dioxinů a kontaminace PCB s dioxinovým efektem v potravinách a krmivech (Kodex CAC/RCP 62-2006). |  | Je zakázáno používat jako palivo pro přímé sušení odpadní produkty. |
| - minerální olej | C |  |  |  |  | Kopra se suší přes silnici, což může vést k tomu, že do ní může proniknout rozlitý minerální olej. |  |  |  |
| Aflatoxiny | C |  |  |  |  | Aflatoxiny se mohou tvořit v případě, že kopra není dostatečně vysušená. | Směrnice 2002/32/ES omezuje hodnoty aflatoxinu B1 v kopře a výrobcích z ní odvozených na 0,02 mg/kg (vychází se z produktu s obsahem vlhkosti 12 %). |  | FEDIOL se u kopry do obsahu vlhkosti max. 6 % zasazuje o sušení na slunci nebo (nejlépe) o nepřímé sušení. |

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v oddíle d) Analýza rizik, odstavec 2.3.

Hodnocení rizik řetězce produktů z kokosového oleje

|  | 3. | Lisování kopry* |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Toxické sloučeniny z hexanu | C |  |  |  |  | Některé lisovny kokosového oleje používají hexan jako extrakční rozpouštědlo pro surový olej. Průmyslový hexan může obsahovat toxické sloučeniny. | Směrnice 88/344/EHS stanoví kritéria čistoty pro použití hexanu při výrobě potravin. |  | Hexan pro extrakci oleje musí být potravinářské kvality. |
| Hydraulické oleje nebo maziva z vadných zařízení | C |  |  |  |  | Hydraulické oleje a maziva mohou obsahovat toxické sloučeniny. |  |  | Kontaminaci výrobku nepotravinářskými hydraulickými oleji nebo mazivy je nutné důrazně předcházet, například tím, že se zaznamená použité množství. Mělo by se minimalizovat riziko kontaminace produktu hydraulickými oleji a mazivy pro potravinářské účely. |
| Příměsi | P |  |  |  |  | Mohou zde být příměsi. |  |  | Měl by být zaveden systém pro odstraňování cizorodého materiálu. |
| Recyklace kontaminovaných tuků z lapačů tuku v odpadní vodě. | C |  |  |  |  | Odpadní voda může být chemicky kontaminována. |  |  | Tuk z lapačů tuku v odpadní vodě musí být určen pro nepotravinářské a nekrmivářské účely, s výjimkou lapačů tuku v případě provozní vody vyhrazené pro daný účel. |

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v oddíle d) Analýza rizik, odstavec 2.3.

Hodnocení rizik řetězce produktů z kokosového oleje

|  | 3.1. | Výroba surového kokosového oleje* |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| PAU | C |  |  |  |  | Koncentrace PAU v surovém kokosovém oleji při lisování kopry. | FOSFA má u surového kokosového oleje volitelný režim povolených úrovní BaP nad 50 μg/kg. |  |  |
| Dioxin | C |  |  |  |  | Potenciálním zdrojem kontaminace dioxinem je přímé sušení kopry. |  |  |  |
| Minerální oleje | C |  |  |  |  | Kopra se suší přes silnice, což může vést k tomu, že do ní může proniknout rozlitý minerální olej, který se do surového oleje koncentruje při lisování. |  |  | Nizozemský standard SVP omezuje obsah C(10-40) ve olejích a tucích na 400 mg/kg. |
| Aflatoxiny | C |  |  |  |  | Když se nesprávně usušená kopra několik dní skladuje, může se vytvořit aflatoxin. Déšť během skladování a přepravy tvorbu aflatoxinů urychluje. Některé zachytí surový olej během lisování kopry. |  |  |  |
| Rezidua herbicidů, insekticidů, fungicidů nebo rodenticidů přesahující MRL | C |  |  |  |  | Až dosud nebyla v surovém kokosovém oleji žádná rezidua pesticidů prokázána. | Nařízení ES č. 396/2005 zakazuje uvádět do oběhu komodity, které nejsou v souladu s MRL stanovenými v přílohách. |  |  |

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v oddíle d) Analýza rizik, odstavec 2.3.

Hodnocení rizik řetězce produktů z kokosového oleje

|  | 4. | Rafinace |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Hydraulické oleje nebo maziva ze zařízení | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Hydraulické oleje a maziva mohou obsahovat toxické sloučeniny. |  | Program nezbytných předpokladů by měl zajistit, že nedojde ke kontaminaci výrobku nepotravinářskými hydraulickými oleji nebo mazivy a že riziko kontaminace produktu je u hydraulických olejů a maziv určených pro potravinářské účely minimální. Program nezbytných předpokladů by mohl zahrnovat zaznamenávání použitých množství. | Nizozemský standard SVP omezuje obsah C (10-40) v olejích a tucích na 400 mg/kg a v mastných kyselinách (/destilátech) na 3000 mg/kg. |
| Čisticí prostředky a chemikálie do ohřívačů | C | střední | střední | 3 | PRP | Do kontaktu s produktem mohou přijít čisticí prostředky a pára (s využitím chemikálií pro ohřívače). |  | Čisticí prostředky používané při výrobě by měly být spláchnuty. Čisticí prostředky a chemikálie do ohřívačů musí být vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. |  |
| Jakost vody | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Voda se používá v procesu rafinace. |  | Použít pitnou vodu. |  |
| Činidla (alkalický roztok, kyseliny) | C | střední | střední | 3 | PRP | Činidla přicházejí do kontaktu s výrobkem. |  | Činidla, která přímo přicházejí do styku s olejem, musí mít potravinářskou kvalitu nebo musí být určena pro použití v potravinách. |  |
| Cizorodé látky | P | střední | střední | 3 | PRP | Mohou být přítomny cizorodé látky. |  | Filtrovat před plněním. |  |
| Kapaliny systémů ohřevu (THF) unikající ze zařízení | C | střední | vysoká | 4 | CCP | THF mohou používat i nečlenové FEDIOLu. | Podle Kodexu správné praxe v oblasti zahřívání jedlých olejů v průběhu zpracování* vydaného FEDIOLem použití THF není dovoleno. | Použít ohřev horkou vodou nebo párou. V opačném případě by mělo být zavedeno kontrolní opatření, které zajistí, že nedojde ke kontaminaci výrobku kapalinou systémů ohřevu. |  |

*http://www.fediol.be/5/index2.phpHodnocení rizik řetězce produktů z kokosového oleje

|  | 4.1 | Výroba rafinovaného kokosového oleje |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| PAU | C | vysoká | střední | 4 | CCP | Surový kokosový olej může být silně kontaminován PAU v důsledku nesprávného procesu sušení. | Nařízení ES č. 1881/2006 stanoví pro BaP v olejích a tucích určených k přímé lidské spotřebě nebo jako složku potravin limit 2,0 μg/kg. | K odstranění těžkých i lehkých PAU musí stačit množství přidaného aktivního uhlí a intenzita procesu deodorizace. |  |
| Dioxiny z bělicích hlinek | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Bělicí hlinka je potenciálním zdrojem kontaminace dioxiny během rafinace oleje. Nicméně dávka bělicí hlinky použité během rafinace je pouze 1-3%. | Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje*, který uvádí jako horní hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). | Nákup čerstvé bělicí hlinky od dodavatelů, kteří splňují specifikace FEDIOLu uvedené v Kodexu správné praxe FEDIOLu v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje. |  |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | nízká | střední | 2 |  | Až dosud nebyla v kokosovém oleji žádná rezidua pesticidů prokázána. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. |  |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | velmi nízká | vysoká | 2 |  | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém kokosovém oleji je však velmi nízká. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. |  |  |
| Aflatoxiny | C | vysoká | vysoká | 4 | CCP | Surový kokosový olej může být kontaminován stopami aflatoxinu. | Směrnice 2002/32/ES omezuje hodnoty aflatoxinu B1 v kopře a výrobcích z ní odvozených na 0,02 mg/kg (vychází se z produktu s obsahem vlhkosti 12 %). | Schválit rafinaci za účelem odstranění aflatoxinu. | Za běžných podmínek rafinace aflatoxiny zmizí. |

*http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů z kokosového oleje

|  | 4.2 | Fyzikální rafinace: výroba destilátů kokosových mastných kyselin |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Obecné | C | nízká | vysoká | 3 | PRP |  | Produkty určené ke krmení zvířat, které obsahují nežádoucí látku v množství přesahujícím zákonný limit, nesmějí být za účelem rozředění míšeny se stejným či jiným produktem určeným ke krmení zvířat (směrnice 2002/32/ES). | Záměrně nepřidávat příměsi kokosových destilátů. |  |
| PAU | C | vysoká | střední | 4 | CCP | Lehké PAU se budou během deodorizace koncentrovat do destilátů mastných kyselin. Těžké PAU se odstraní přidáním aktivního uhlí. |  | Neodpovídající produkt by neměl být použit pro krmiva. |  |
| Dioxiny z bělicích hlinek | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Bělicí hlinka je potenciálním zdrojem kontaminace dioxiny během rafinace oleje. Nicméně dávka bělicí hlinky použité během rafinace je pouze 1-3%. | Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje*, který uvádí jako horní hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). | Nákup čerstvé bělicí hlinky od dodavatelů, kteří splňují specifikace FEDIOLu uvedené v Kodexu správné praxe FEDIOLu v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje. |  |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | nízká | střední | 2 |  | Až dosud nebyla v surovém kokosovém oleji žádná rezidua pesticidů prokázána. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. |  |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém kokosovém oleji je však velmi nízká, ale při fyzikální rafinaci se budou koncentrovat do destilátů. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. | Neodpovídající produkt by neměl být použit pro krmiva. |  |
| Aflatoxiny | C | střední | vysoká | 3 | CCP | Aflatoxin se bude koncentrovat při deodorizaci. | Směrnice 2002/32/ES omezuje hodnoty aflatoxinu B1 v kopře a výrobcích z ní odvozených na 0,02 mg/kg (vychází se z produktu s obsahem vlhkosti 12 %). | Neodpovídající produkt by neměl být použit pro krmiva. | Aflatoxiny jsou rozpustné ve vodě. Při fyzikální rafinaci mohou být odděleny s kondenzovanou vodou. |

*http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů z kokosového oleje

|  | 4.3. | Chemická rafinace: výroba kokosových (solí) mastných kyselin bez destilátů |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| PAU | C | vysoká | střední | 4 | CCP | Při chemické rafinaci se očekává, že obsah PAU mastných kyselin bude podobný jako u surového kokosového oleje. |  | Neodpovídající produkt by neměl být použit pro krmiva. |  |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | nízká | střední | 2 |  | Až dosud nebyla v surovém kokosovém oleji žádná rezidua pesticidů prokázána. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. |  |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | velmi nízká | vysoká | 2 |  | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém kokosovém oleji je však velmi nízká. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. |  |  |
| Aflatoxiny | C | střední | vysoká | 4 | CCP | Aflatoxiny jsou rozpustné ve vodě. Při chemické rafinaci se očekává, že přejdou do tzv. soapstocku a mohou zůstat s mastnými kyselinami. | Směrnice 2002/32/ES omezuje hodnoty aflatoxinu B1 v kopře a výrobcích z ní odvozených na 0,02 mg/kg (vychází se z produktu s obsahem vlhkosti 12 %). | Neodpovídající produkt by neměl být použit pro krmiva. | Není jasné, zda aflatoxiny zůstanou s mastnými kyselinami nebo zda zmizí s odpadní vodou. |

Hodnocení rizik řetězce produktů z kokosového oleje

|  | 4.4 | Chemická rafinace: výroba kokosových destilátů |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Obecné | C | střední | vysoká | 4 | CCP |  | Produkty určené ke krmení zvířat, které obsahují nežádoucí látku v množství přesahujícím zákonný limit, nesmějí být za účelem rozředění míšeny se stejným či jiným produktem určeným ke krmení zvířat (směrnice 2002/32/ES). | Podle FEDIOLu nesmí být destiláty z chemické rafinace použity pro krmné účely. Výrobky z tuků získané z dávkových procesů rafinace kombinujících fyzikální a chemickou rafinaci v tomtéž zařízení lze použít pro krmné účely pod podmínkou, že na základě analytické zkoušky se prokáže dodržení limitů pro dioxiny a rezidua pesticidů. |  |
| PAU | C | vysoká | střední | 4 | CCP | Lehké PAU se budou během deodorizace koncentrovat do destilátů mastných kyselin. Těžké PAU se odstraní přidáním aktivního uhlí. |  | Neodpovídající produkt by neměl být použit pro krmiva. |  |
| Dioxiny z bělicích hlinek | C | střední | vysoká | 4 | CCP | Bělicí hlinka je potenciálním zdrojem kontaminace dioxiny během rafinace oleje. Při chemické rafinaci se dioxiny koncentrují do destilátů. | Směrnice 2002/32/ES omezuje obsah dioxinů v krmivech rostlinného původu na 0,75 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ) a omezuje celkový obsah dioxinů a PCB s dioxinovým efektem na 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). FEDIOL vytvořil Kodex správné praxe v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje*, který uvádí jako horní hranici maximálního limitu pro dioxiny a PCB s dioxinovým efektem hodnotu 1,5 ng/kg (WHO-PCDD/F-TEQ). | Nákup čerstvé bělicí hlinky od dodavatelů, kteří splňují specifikace FEDIOLu uvedené v Kodexu správné praxe FEDIOLu v oblasti podmínek nákupu čerstvé bělicí hlinky pro rafinaci oleje. Podle FEDIOLu nesmí být destiláty z chemické rafinace použity pro krmné účely. |  |
| Rezidua pesticidů přesahujících MRL, tj. zbytky herbicidů, insekticidů, fungicidů a rodenticidů přesahujících MRL. | C | nízká | střední | 3 |  | Až dosud nebyla v surovém kokosovém oleji žádná rezidua pesticidů prokázána. | Nařízení 396/2005 stanovuje limity reziduí pesticidů. Toto nařízení umožňuje použít činitel přenosu povolených pesticidů do zpracovávaných produktů za předpokladu, že je zajištěna bezpečnost krmiv. | Viz výše pod položkou „Obecné“. |  |
| Rezidua pesticidů uvedená ve Směrnici EU 2002/32 o nežádoucích látkách v krmivech | C | střední | vysoká | 4 | CCP | V životním prostředí mohou být některé ze zakázaných pesticidů přítomny. Šance na jejich zjištění v surovém kokosovém oleji je však velmi nízká, ale při rafinaci se budou koncentrovat do destilátů. | Limity pro rezidua řady pesticidů v krmivech stanoví Směrnice 2002/32/ES. | Viz výše pod položkou „Obecné“. Podle FEDIOLu nesmí být destiláty z chemické rafinace použity pro krmné účely. |  |
| Aflatoxiny | C | velmi nízká | vysoká | 2 |  | Aflatoxiny jsou rozpustné ve vodě. Aflatoxiny zmizí při chemické rafinaci se soapstockem. | Směrnice 2002/32/ES omezuje hodnoty aflatoxinu B1 v kopře a výrobcích z ní odvozených na 0,02 mg/kg (vychází se z produktu s obsahem vlhkosti 12 %). |  |  |

*http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů z kokosového oleje

|  | A. | Skladování kopry a přeprava kopry do lisovny oleje* |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Aflatoxiny | C |  |  |  |  | Při několikadenním skladování nesprávně usušené kopry se může vytvořit aflatoxin. Déšť během skladování a přepravy tvorbu aflatoxinů urychluje. |  |  | Skladovací a přepravní společnosti musejí chránit kopru před deštěm a mořskou vodou. Provzdušňování během skladování. Pokud se kopra zpracovává přímo po sklizni, je riziko vytvoření aflatoxinu nízké. |
| Příměsi | P |  |  |  |  | Mohou se vyskytovat příměsi, například kamínky ze znečištěných nákladních vozů a úlomky skla, mrtví hlodavci a listy stromů. |  |  | Lisovny musejí vstupní kopru zkontrolovat a příměsi odstranit. |

* Hodnocení rizik mimo EU přesahuje působnost tohoto dokumentu. Více informací najdete v oddíle d) Analýza rizik, odstavec 2.3.

Hodnocení rizik řetězce produktů z kokosového oleje

|  | B. | Přeprava tropických a rostlinných olejů a odvozených výrobků určených pro krmení dle norem EU pro přepravu potravin |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace předchozím nákladem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny, železniční cisterny a říční plavidla | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Vyhrazeno pro dopravu olejů. | Z Nařízení ES č. 852/2004 vyplývá, že přeprava tekutých potravin musí probíhat silničními a železničními cisternami a říčními plavidly, které jsou pro takové účely vyhrazeny. Kodex správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách* vydaný FEDIOLem. | Zkontrolujte předchozí náklady pomocí praktické příručky FEDIOL a předchozí náklad(y), pokud jde o dopravní prostředky a vnitřní povrch nádrže. |  |
| - Pobřežní cisternové lodě | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V případě pobřežních cisternových lodí převážejících oleje a tuky při krátkých námořních plavbách v EU, se jako absolutní minimum stanoví podmínka, aby bezprostředním předchozím nákladem byl produkt, který je buď potravinou, nebo se jedná o výrobek uvedený na seznamu látek, které jsou přijatelné jako bezprostřední předchozí náklad, vydaný EU ve Směrnici 96/3/ES. | Kodex správné praxe pro hromadnou přepravu olejů a tuků do nebo v rámci Evropské unie* vydaný FEDIOLem. | Zkontrolujte předchozí náklady pomocí praktické příručky FEDIOL a předchozí náklad(y), pokud jde o dopravní prostředky a vnitřní povrch nádrže. |  |
| Kontaminace čistícími prostředky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny, železniční cisterny a říční plavidla | C | nízká | střední | 2 |  | Zvýšené riziko u čistících stanic, které na jednom místě čistí nádrže na krmiva a chemické nádrže. | Kodex správné praxe pro hromadnou přepravu olejů a tuků do nebo v rámci Evropské unie* vydaný FEDIOLem. | Začlenit bezpečnostní opatření, která pomohou zabránit kontaminaci přepravních nádrží určených pro potraviny a krmiva a jejich vybavení parou, vodou a čisticími prostředky používanými při čištění nepotravinářských přepravních nádrží. | Kodex správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách obsahuje správnou praxi pro čištění nádrží. |
| - Pobřežní cisternové lodě | C | nízká | střední | 2 |  | Zvýšené riziko v případě, že pobřežní plavidlo není určeno výlučně pro přepravu krmiv nebo potravin. |  | Vybrané čisticí stanice musejí mít zaveden systém HACCP. Před nakládkou požadovat podepsaný certifikát o čištění. |  |

*http://www.fediol.be/5/index2.phpHodnocení rizik řetězce produktů z kokosového oleje

|  | B. | Přeprava tropických a rostlinných olejů a odvozených výrobků určených pro krmení dle norem EU pro přepravu potravin (pokračování) |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kapaliny systémů ohřevu nebo chlazení unikající ze zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny | C | nízká | malá | 1 |  | Používají se nerezové cisterny, které jsou vyhřívány chladící vodou z motoru systémem dvojitých stěn (nikoli spirálami). | Kodex správné praxe pro hromadnou přepravu olejů a tuků do nebo v rámci Evropské unie* vydaný FEDIOLem. |  |  |
| - Železniční cisterny, cisternové nákladní lodě a pobřežní cisternové lodě | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V systémech ohřevu mohou být používány toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně nízkým teplotám ohřevu, které se během přepravy používají, je možnost úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. |  | Vinutá potrubí v železničních cisternách musejí být z nerezové oceli (FEDIOL). Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí přepravce oleje zajistit dokumentaci o možných čistých ztrátách a provést analýzu, bude-li to bude nutné. |  |
| Příměsi | P | nízká | vysoká | 3 | PRP |  |  | Plán jakosti by měl obsahovat požadavek na nakládku silničních cisternových vozidel rafinovanými oleji pod střechou. |  |
| Falšování | C/P/B | nízká | vysoká | 3 | PRP | Znehodnocení může způsobit škody. |  | Uplatnit minimální závazné požadavky Kodexu správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách* vydaného FEDIOLem. |  |

*http://www.fediol.be/5/index2.php

Hodnocení rizik řetězce produktů z kokosového oleje

|  | C. | Přeprava tropických a rostlinných olejů a odvozených výrobků a vedlejších produktů určených pro krmení neodpovídající normám EU pro přepravu potravin |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace předchozím nákladem | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Silniční cisternová vozidla a říční plavidla mohly být použity pro jiné produkty neslučitelné s potravinami nebo krmivy, například pro petrochemické produkty. |  | Silniční cisternová vozidla a říční plavidla, které nejsou určeny výlučně pro přepravu potravin nebo krmiv, musejí projít schváleným procesem čištění. |  |
| Kontaminace čistícími prostředky | C | střední | střední | 3 | PRP | Zvýšené riziko u čistících stanic, které na jednom místě čistí nádrže na krmiva a chemické nádrže. |  | Je nutné používat čistící prostředky krmivářské nebo potravinářské kvality. | Kodex správné pracovní praxe pro hromadnou silniční a železniční kontejnerovou přepravu tuků a olejů pro přímé použití v potravinách obsahuje správnou praxi pro čištění nádrží. |
| Kapaliny systémů ohřevu nebo chlazení unikající z vadných zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Silniční cisterny | C | nízká | malá | 1 |  | Silniční cisterny využívající pro přenos tepla vinutá potrubí jsou zakázány. Nádrže jsou vyhřívány chladicí vodou z motoru systémem dvojitých stěn. |  |  |  |
| - Říční plavidla | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V systémech ohřevu mohou být používány toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně nízkým teplotám ohřevu, které se během přepravy používají, je možnost úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. |  | Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí přepravce oleje zajistit dokumentaci o možných čistých ztrátách a provést analýzu, bude-li to bude nutné. | Doporučuje se použít ohřev horkou vodou nebo párou. |
| Příměsi | P | nízká | střední | 2 |  |  |  |  |  |
| Falšování minerálním olejem |  | nízká | vysoká | 3 | PRP | Falšování minerálními oleji je u přepravy olejů v zemích původu stále ještě problém. Od října 1999 se provádějí intenzivnější kontroly a pravděpodobnost falšování se tudíž snížila. |  | Zabránit falšování. |  |

Hodnocení rizik řetězce produktů z kokosového oleje

|  | D. | Skladování |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace kvůli nedostatečnému oddělení (kontaminace z předchozích nákladů, použitím nesprávných spojů) | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Toto riziko v souvislosti s klasifikací se vztahuje na terminály, kde se skladují jak chemické látky, tak i rostlinné oleje. Menší riziko je v případě, že terminál v souvislosti se skladováním rostlinných olejů uplatňuje seznam přijatelných předchozích nákladů během námořní přepravy vydaný EU. Nejmenší riziko je v případě, že se rostlinné oleje skladují v nádržích, které jsou určeny výlučně k uchovávání potravin. | Terminály v EU, které skladují oleje a tuky pro potravinářské aplikace, jsou povinny uplatňovat HACCP (nařízení ES č. 852/2004) | Skladovací společnosti musí přinejmenším dodržovat předpisy EU týkající se předchozích nákladů, které byly stanoveny pro námořní dopravu ve směrnici 96/3/ES. |  |
| Kontaminace čistícími prostředky | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Toto riziko v souvislosti s klasifikací se vztahuje na terminály, kde se skladují jak chemické látky, tak i rostlinné oleje. Tyto terminály se mohou zdráhat používat čisticí prostředky, které jsou vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. U těch terminálů v EU, které uplatňují HACCP a které rostlinné oleje a chemikálie skladují oddělené, je pravděpodobnost použití nesprávných čistících prostředků velmi nízká. |  | Čisticí prostředky musejí být vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. |  |
| Kapaliny systémů ohřevu unikající z vadného zařízení | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V systémech ohřevu mohou být používány toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně nízkým teplotám ohřevu, které se během skladování používají, je možnost úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. |  | Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí skladovací firma v případě potřeby zajistit dokumentaci o čistých ztrátách a provést analýzu. | Doporučuje se používání ohřevu vodou nebo párou. |

Hodnocení rizik řetězce produktů z kokosového oleje

|  | E. | Doprava zaoceánskými loděmi |
| --- | --- | --- |
| RIZIKO | KAT. | ŠANCE | ZÁVAŽNOST | TŘÍDA RIZIKA | PRP nebo CCP | ODŮVODNĚNÍ | LEGISLATIVA, OBOROVÉ STANDARDY ANEBO PODMÍNKY SMLOUVY | KONTROLNÍ OPATŘENÍ | POZNÁMKY |
| Kontaminace při přepravě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kontaminace předchozími náklady, které se vyskytují v nádržích nebo potrubí | C | střední | střední | 3 | PRP | V případě zaoceánských cisternových lodí převážejících jedlé oleje a do EU, se jako absolutní minimum stanoví podmínka, aby bezprostředním předchozím nákladem byl produkt, který je buď potravinou, nebo se jedná o výrobek uvedený na seznamu látek, které jsou přijatelné jako bezprostřední předchozí náklad, vydaný EU ve Směrnici 96/3/ES. | Směrnice 96/3/ES (odchylně od nařízení ES č. 852/2004) stanoví, že předchozí náklady musejí být zkontrolovány. Smlouvy FOSFA ukládají prodejci povinnost informovat kupujícího, jaké tři předchozí náklady byly převáženy v rámci námořní přepravy olejů a tuků. Kodex správné praxe pro hromadnou přepravu olejů a tuků do nebo v rámci Evropské unie* vydaný FEDIOLem. | FOSFA uznává jako nutnost, aby dozorci nákladu před nakládkou zkontrolovali, zda jsou nádrže dostatečně vyčištěné. FOSFA uznává jako nutnost, aby dozorci nákladu před vykládkou zkontrolovali lodní deník a přesvědčili se o dodržení seznamu předchozích nákladů. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pro potřeby nakládky a vykládky je nutno použít potrubí určená pro daný účel. |  |
| - Kontaminace čistícími prostředky | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Námořní přepravní společnosti se obvykle drží správné praxe. |  | Zkontrolujte lodní deník. |  |
| Kapaliny systémů ohřevu (THF) unikající z vadného zařízení | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | V systémech ohřevu mohou být používány toxické kapaliny. Nicméně vzhledem k relativně nízkým teplotám ohřevu, které se během přepravy používají, je možnost úniku ohřívací kapaliny do produktu nízká. |  | Pokud byly ohřívací kapaliny použity, musí přepravce oleje zajistit dokumentaci o možných čistých ztrátách a provést analýzu, bude-li to bude nutné. | Doporučuje se používání ohřevu vodou nebo párou. |
| Hydraulické oleje z vadných přenosných čerpadel | C | nízká | vysoká | 3 | PRP | Hydraulické oleje z přenosných čerpadel mohou být toxické. |  | Používání přenosných čerpadel s jasným oddělením hydraulického motoru od čerpadla. Pokud to tak není, musí být použity hydraulické oleje potravinářské kvality. | U hydraulických motorů, které jsou přímo spojeny s čerpadlem, existuje v případě selhání těsnění možnost nežádoucího úniku hydraulického oleje do rostlinného oleje. |

*http://www.fediol.be/5/index2.php